项目代码：2019-120106-44-03-460010                                       津红政务环表〔2020〕3号

关于对天津市红桥医院锅炉房低氮改造项目

环境影响报告表的审批意见

天津市红桥医院：

你院提供的《建设项目环境影响报告表》等材料收悉，经研究，现批复如下：

一、项目概况：

天津市红桥医院位于天津市红桥区丁字沽一号路44号，属于天津市二级甲等医院。医院现有燃气锅炉5台，包括1台1t/h蒸汽锅炉(该锅炉已于2018年停用)、1台0.5t/h热水锅炉、1台1.5t/h热水锅炉、2台1t/h热水锅炉(1用1备)。为响应天津市锅炉房低氮改造工作的安排，天津市红桥医院拟投资180万元，对院内燃气锅炉房进行改造。项目拟拆除现有锅炉房内现有5台锅炉，再安装4台1.5t/h热水锅炉(2用2备)，用于天津市红桥医院冬季供暖，锅炉配套安装低氮燃烧机及FGR烟气外循环系统，重新购置暖气片循环泵、暖气片集分水器、风盘循环泵、风盘集水器、软水装备等配套设备，改建完成后，锅炉氮氧化物排放浓度≤30mg/m³。该项目环保投资为54.5万元，约占总投资的30.3%。

项目符合国家产业政策、地区规划等要求。2020年5月15日至2020年5月28日，我办将该项目环境影响报告表全本在红桥政务网上进行了公示。在你院确保项目环境影响报告表中提出的各项环保措施落实的前提下，我办同意你院按照环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运营过程中应对照建设项目环境影响报告表，认真落实各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.该项目利用现有锅炉房，不涉及土建施工，施工期仅进行现有设备设施拆除、现场清理、设备基础建设、设备安装等。建设单位应严格按照《建设工程施工扬尘控制管理标准》、《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020年）》、《天津市重污染天气应急预案》（津政办发〔2019〕40号）、《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》（建筑〔2004〕149号）等相关要求，控制施工扬尘对周围环境的影响。

2.施工现场应采取合理布局，合理安排施工作业时间，选用低噪声和振动的施工机械设备等有效措施，确保施工期噪声对周围环境影响降到最低。

3.施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾、施工垃圾等。施工垃圾要设暂存点，并加罩棚或封闭，及时清运到市容部门指定地点；现有软水装置内部的离子交换树脂属于危险废物，拆除时需单独拆除，并暂存于红桥医院现有危废间，由有处置资质单位进行处置。

4.该项目运营期废水主要为居民生活污水、锅炉房废水，项目无新增水污染物的排放；项目运营期噪声主要来自于低氮燃烧机、鼓风机、补水泵、循环水泵等机械设备，防治措施要在选购设备时应购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，配置合格的减振装置，鼓风机选用低噪声设备，采用软接头连接，风机底座安装减振垫，风道进行消声设计，以降低噪声强度。

5.该项目运营期废气主要是4台燃气锅炉内天然气燃烧产生的锅炉烟气，排气筒依托现有锅炉房未拆除的2根15m高排气筒，排气筒高度满足标准要求。

6.该项目运营期固废只要为软水制备过程中产生的废树脂属于危险废物，建设单位应严格落实报告表中所提的关于固体废物各项处置措施。

三、项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

四、加强施工管理，强化责任意识，建立健全相应的环境管理制度，制定事故应急预案，落实环境风险防范措施，确保项目施工期和运营期的环境安全。加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

五、该项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我办重新审核。

六、项目竣工后，你院应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序开展竣工环境保护验收工作，经验收合格，项目方可投入生产。

七、执行主要环境标准：

1.《环境空气质量标准》GB3095-2012（二级）

2.《声环境质量标准》GB3096-2008（2类、4a类）

3.《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）

4.《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2016

5.《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005

6.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

5.《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)（2类、4类）

6.《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单

7.《危险废物收集贮存运输技术规范》HJ2025-2012

8.《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》环办环评〔2017〕84号

2020年6月8日

# Text boxes

天津市红桥区人民政府政务服务办公室