建设项目基本情况

| 项目名称 | 红桥区金潞园地块基础设施配套工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 天津市红桥区土地整理中心 |
| 法人代表 | 马墨林 | 联系人 | 杨海波 |
| 通讯地址 | 天津市红桥区竹山路1号 |
| 联系电话 | 13389936092 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 300000 |
| 建设地点 | 拟建集平道起点为向东南路，终点为纪念馆路 |
| 立项审批部门 | 天津市红桥区行政审批局 | 批准文号 | 津红政务投项建[2020]5号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及 代码 | E4813市政道路工程建筑、E4852管道工程建设 |
| 占地面积 (平方米) | 8086 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 3727.87 | 其中：环保 投资(万元) | 51 | 环保投资占总投资比例 | 1.37% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 | 2022年5月 |
| 工程内容及规模 1、项目背景 金潞园地块位于西站地区城市副中心的功能辐射区，具有重要的发展意义。随着日后红桥区以及西站副中心辐射区的继续高速发展，区域性的交通需求以及与市中心交通联系需求也必将随经济的发展而增强，因此，本项目拟在红桥区勤俭道西侧金潞园地块内建设一条连接地区、服务沿线地块进出的微循环道路，同时建设配套基础设施，能够促进金潞园内部交通路网通畅，进一步提升和改善金潞园的配套基础设施水平，对西站副中心的区域建设与发展具有重要促进作用。 为抓住改善居民生活环境的契机，红桥区政府准备对金潞园地块进行开发建设，该地块四至范围东至现状绿地、金潞园，南至纪念馆路，西至向东南路，北至宏泰公寓，规划可用地面积约为112990平方米。考虑本次金潞园地块北侧没有现状道路，为满足地块出让后周边居民出行需求，天津市红桥区土地整理中心（以下简称“建设单位”）拟投资3727.87万元建设红桥区金潞园地块基础设施配套工程项目（以下简称“本项目”）。本项目的建设将促使该地区的交通通畅，完善城市基础设施，创造良好的生活环境，改善居民出行条件，具有显著的积极效益和社会效益。 本项目主要建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、排水工程、再生水工程、给水工程及燃气工程，同时对地块雨水、污水管线进行提升改造。本次拟建集平道起点为向东南路，终点为纪念馆路，全长510米。道路红线宽度为16米，道路等级为城市支路，设计行车速度为20km/h。本次新建雨水管线700米，地块管线提升改造工程中雨水管道改造210米；新建污水管线565米，地块管线提升改造工程中污水管道改造210米；新建给水管线515米；新建再生水管道1700米；新建燃气管线810米。 根据国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》以及《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》和生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业—175 城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）—新建”，应当编制环境影响报告表；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中要求，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需开展地下水环境影响评价；根据《环境影响评级技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“其他行业”土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展土壤环境影响评价。 受天津市红桥区土地整理中心委托，世纪鑫海（天津）环境科技股份有限公司承担了《红桥区金潞园地块基础设施配套工程项目环境影响报告表》的编制工作，我单位接受委托后，组织相关人员立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照相关环境影响评价技术导则的要求编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目建设地址、区域道路现状及周边环境 2.1本项目建设地址 拟建集平道（向东南路—纪念馆路）起点为向东南路，终点为纪念馆路。起点坐标东经117.149856°，北纬39.174355°；终点坐标东经117.150478°，北纬39.170746°。道路具体位置关系见图1-1。 2.2相交道路 中嘉东道：城市支路，道路宽20米，横断面为3m（人行道）-14m（车行道）-3m（人行道）。 向东南路：城市次干路，道路宽25米，横断面为3.5m（人行道）-18m（车行道）-3.5m（人行道）。 纪念馆路：城市次干路，路面宽25米，规划横断面为3.5m（人行道）-18m（车行道）-3.5m（人行道）。 与本项目相交的中嘉东道、向东南路、纪念馆路均已正常通车。 2.3沿线土地利用概况 （1）现状用地 集平道线位北侧及东侧现状用地为宏泰公寓、绿地、金潞园，线位南侧及西侧现状用地为已平整后的空地。 图1-1 现状用地图 （2）规划用地 根据《红桥区06-13单元控制性详细规划》，规划集平道线位北侧及东侧用地规划为规划教育设施用地、保留现状居住用地，集平道线位南侧及西侧用地规划为规划居住用地及规划教育设施用地。 图1-2 规划用地图 3、工程内容及规模 本项目主要建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、排水工程、再生水工程、给水工程及燃气工程，同时对地块雨水、污水管线进行提升改造。 新建集平道道路，西起向东南路，南至纪念馆路，采用双向2车道城市支路设计标准，设计车速20km/h，路面设计标准轴载BZZ-100型标准车，道路长度510米，路面宽度16米，新建道路面积8086平方米，其中车行道6064平方米，人行道2022平方米。 随路实施交通工程510米；随路安装道路照明设施42基；随路敷设d300~d1000雨水管道700米，d400污水管道565米，DN300再生水管道1700米，DN300给水管道515米，DN200中压燃气管道810米。 地块管线提升改造工程包括破除后恢复路面5985平方米，铺设玻纤格栅11616平方米，回填8%石灰土4309.2立方米，拆除d600雨水管道210米，敷设d1000雨水管道210米，拆除后恢复d400污水管道210米。 本项目主要工程量见下表： 表1-1 道路工程主要工程数量表 项目名称 单位 工程量 备注 （一）道路工程 1 挖方 m³ 14190 2 填方 m³ 1758.9 3 8%石灰土 m³ 5821.92 4 玻纤格栅 ㎡ 689.26 5 车行道 ㎡ 6064 61cm 6 人行道 ㎡ 2022 44cm 7 罩面 ㎡ 197.4 4cm 细粒式 8 侧石 m 1114.74 C30 混凝土成品 9 缘石 m 1114.74 C30 混凝土成品 （二）交通工程 1 标志标线工程 1.1 热熔标线 m 510 1.2 单悬臂标志牌φ325 套 8 3000*5000,含基础 1.3 单柱标志牌φ76 套 6 2000*1000,含基础 2 电子警察 2.1 高清摄像机 套 8 900 万像素电警一体机 2.2 电子警察监控杆 套 4 H=7.5m，挑臂长 8m，含设备 箱，基础及安装附件 2.3 电子警察抓拍主机及控制箱 面 1 硬盘存储容量≥12T，IP54,含 基础、内部辅助设备及元件 2.4 工业级交换机 个 1 2.5 频闪补光灯 个 12 2.6 脉冲补光灯 个 6 2.7 红灯检测器 套 1 2.8 供电电缆 米 10 YJV22-1,2x25 2.9 供电电缆 米 920 YJV-1,3x4 2.10 电子警察数据接入 项 1 2.11 交管局信号控制系统扩容 项 1 3 信号灯工程 3.1 箱式变电站 座 1 S13-M-30kVA/10/0.4kV，含基 础 3.2 信号灯拆除 套 5 含灯杆及安装附件，含基础 3.3 机动车道信号灯 套 4 悬臂式，H=7.5m，挑臂8m， 2+1 灯组，含灯杆及安装附 件，含基础 3.4 人行道信号灯 套 8 H=4m，单面，含灯杆及安装附件，含基础 3.5 信号灯控制箱 套 1 内设信号灯主机、8 电口2 光口千兆以太网交换机及 3G/4G通信模块,内置防雷模块，地磁检测模块等 3.6 电缆 米 50 YJV-1,2x25 3.7 电缆保护管 米 450 PE100DN75 3.8 电缆保护管 米 410 拉管 PE100DN75 3.9 无线车辆检测地磁单元 车道 6 3.10 无线车辆检测系统 套 1 含地磁接收器及立杆 3.11 电缆井 座 12 3.12 通讯租赁 项 1 （三）照明工程 1 箱式变电站 座 1 S13-M-50kVA/10/0.4kV，含基 础及照明控制设备 2 路灯 基 42 H=8m，P=60W，LED 灯（含基 础） 3 低压电缆 米 1224 YJV-1,4x25 （四）排水工程 1 雨水工程 1.1 d300 钢筋混凝土承插口管道 m 120 收水支管 1.2 d600 钢筋混凝土承插口管道 m 120 埋深 2.5m 1.3 d600 钢筋混凝土承插口管道 m 95 预埋 1.4 d800 钢筋混凝土承插口管道 m 230 埋深 3m 1.5 d1000 钢筋混凝土承插口管道 m 135 埋深 3.5m 2 污水工程 2.1 d400 钢筋混凝土承插口管道 m 470 埋深 3m 2.2 d400 钢筋混凝土承插口管道 m 95 预埋 （五）地块管线提升改造工程 1 机动车道 ㎡ 5985 破除并恢复 2 玻纤格栅 ㎡ 11616 3 8%石灰土 m³ 4309.2 4 d600 雨水管 m 210 拆除 5 d1000 雨水管 m 210 新建、埋深 3.5m 6 DN400 污水管 m 210 拆除 7 DN400 污水管 m 210 新建、埋深 3m （六） 配套工程 1 再生水工程 1.1 DN300 PE 管 m 1700 埋深 2m 2 给水工程 2.1 DN300 球墨铸铁管 m 515 埋深 2m 3 燃气配套工程 3.1 DN80 直缝焊接钢管 m 30 3.2 DN100 直缝焊接钢管 m 30 3.3 DN200 直缝焊接钢管 m 750 4、道路工程 4.1 道路平面设计及主要技术标准 本次新建集平道西起向东南路，南至纪念馆路，道路线型为直线接圆曲线，圆曲线半径为200米。 拟建道路主要技术标准见表 1-2。 表 1-2 道路工程主要技术标准 道路名称 集平道 道路等级 城市支路 新建路面结构的设计使用年限（年） 10 设计速度（km/h） 20 路面结构设计标准轴载（KN） BZZ-100型标准车 表1-3 平纵断面设计技术指标 序号 名称 设计采用值 1 行车速度 V=20km/h 2 不设超高最小半径(m) 70 3 设超高最小半径（极限值）(m) 20 4 设超高最小半径（一般值）(m) 40 5 圆曲线最小长度(m) 20 6 缓和曲线最小长度(m) 20 7 纵坡最小长度(m) 60 8 凸形竖曲线极限最小半径（m） 100 9 凸形竖曲线一般最小半径（m） 150 10 凹形竖曲线极限最小半径(m) 100 11 凹形竖曲线一般最小半径(m) 150 12 竖曲线极限最小长度（m） 20 13 竖曲线一般最小长度（m） 50 4.2交通量预测 本项目拟于2022年4月建成通车，集平道（向东南路-纪念馆路）为城市支路，设计年限10年，预测特征年取2022年、2027年、2032年，各特征年道路交通流量预测值见下表。 表 1-4 各特征年交通量预测表 单位：pcu/d 道路名称 2022年 2027年 2032年 集平道 393 526 704 4.3道路工程建设方案 4.3.1道路纵断面设计 本次拟建集平道，北侧为宏泰公寓，南侧为金潞园地块，两侧无高差。道路设计顺应现状地形，在保证排水顺畅的前提下减少填挖，路中线设计高程控制在3.04～3.50Mtd之间。 4.3.2横断面设计 集平道规划为城市支路，双向两车道，规划红线宽度16米，横断面具体布置为：2m（人行道）+2.5m（非机动车道）+3.5m（车行道）+3.5m（车行道）+2.5m（非机动车道）+2m（人行道）。 根据规划条件，集平道设置有一处半径为200m的圆曲线，小于250米，需设置加宽。一条车行道加宽值为0.3米，两条车道加宽共计0.6米，在需要加宽区域压缩人行道，横断面布置如下：1.7m（人行道）+2.5m（非机动车道）+3.5m（车行道）+3.5m（车行道）+2.5m（非机动车道）+1.7m（人行道）。 图1-3 标准段里程段横断面图 图1-4 加宽段里程段横断面图 4.3.3路基工程 路基范围内清表后，开挖至路面设计高程以下1.21m后进行路面压实处理，满足压实度要求后其上三步各20cm石灰土（8%）整平并压实，最后施做路面结构。路基处理完成后路床顶面土基回弹模量要求不小于20MPa且压实度不小于91%。 4.3.4路面结构工程 车行道路面结构 车行道路面结构形式主要有水泥混凝土路面和沥青混凝土路面两种，本项目道路等级较高，综合考虑车速流量、后期养护维修及造价等因素，初步设想采用沥青路面结构形式。 路面结构设计总厚度为61cm，具体结构形式为：4cm 细粒式沥青混凝土（AC－13C）+6cm中粒式沥青混凝土（AC－20C）（掺抗车辙剂）+18cm石灰粉煤灰碎石（6：14：80）+18cm石灰粉煤灰土（3.0MPa）+15cm石灰土（12%）。 图1-5 车行道路面结构 人行道路面结构 人行道面层选择经济适用，透水性好的透水砖。路面结构如下： 6cm透水砖+3cm中砂垫层+15cm C30无砂混凝土+20cm透水级配碎石，总厚度44cm。 图1-6 人行道路面结构图 罩面接顺 本次新建集平道道路与向东南路和纪念馆路平交路口有罩面接顺，面积为197.4平米。其中，向东南路平交路口罩面接顺面积为99平米，纪念馆路平交路口罩面接顺面积为98.4平米。沥青路面加罩方法为： 根据设计标高与现状老路面的标高差（H）确定加罩厚度。本项目罩面位置标高差为4cm，当H≤4cm时，需铣刨至4cm，之后加铺4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）。 新建路面结构与既有沥青路面结构接茬时，路面结构逐层开蹬，等宽50cm。在两基层间和基层与底基层间各铺设一层双向土工格栅，在基层与下面层间、下面层与上面层之间铺设一层玻璃纤维土工格栅，土工格栅的铺设宽度为1m。 4.3.5侧石、缘石 道路侧石尺寸采用20×30×99.5cm，侧石顶面高出机动车道15cm。缘石尺寸采用15×20×49.5cm，侧、缘石石材均采用C30预制混凝土成品，颜色以浅灰色为宜，抗压强度≥30Mpa。侧石每块长99.5cm，缘石每块长49.5cm,在路口转弯弧线段可按现场实际调整，保证最小长度不小于30cm，外露表面采用甲斩。 4.3.6无障碍设计 在道路路段人行道、道路交叉口等设施处设置盲道、侧、缘石坡度以满足视力残疾者与肢体残疾者以及体弱老人、儿童等利用道路交通设施出行的需要。 行进盲道在路段上连续铺设，行进盲道转折处设提示盲道；盲道宽度0.4m。 道路交叉口人行道，在对应人行横道线的侧、缘石部位设置单面坡道，坡度为1:20，坡道下口与车行道的地面接顺。 4.4道路交通工程 道路边缘缘石侧划白色实线，指示车行道的边缘；机动车道间以白色虚线加以划分。路口段车道导向线采用白色实线，长度不小于30 米，停车线采用白色实线。交叉口行人过街处，划至人行横道线，为 白色斑马线，停车线与人行道横道线相距宜为100～300cm，车道设置导向箭头。道路中心线位置设置黄色虚线，分隔对向交通流。 4.5照明工程 因向东南路及纪念馆路规划均为城市次干路，所以新建集平道与两者交会区路面照明标准值应符合以下标准：路面平均照度维持值低档照度值为20lx，高档照度值为30lx，照度均匀度为0.4，眩光限制标准为在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在90°与80°高度角方向上的强光分别不得超过10cd/1000lm和30cd/1000lm。 城市支路人行道及非机动车道路面照明标准值应符合以下标准：路面平均照度维持值为15lx，路面最小照度维持值3lx，最小垂直照度5lx，最小半柱面照度维持值3lx。 照明采用低压控制，即在每个箱变内装设功能照明微电脑全自动照明控制器来控制灯具的开闭，控制器微电脑为主控核心单元，微电脑存有一年365天日升日落的时间参数，根据季节的不同每天自动调节开关灯时间。箱式变电站内设置一套集中节能控制器，采用后半夜降压运行方式实现节能运行。 4.6排水工程 （1）设计范围 本次设计范围为集平道雨污水管线，沿集平道敷设DN600~1000雨水管线及DN400污水管线，与西侧向东南路及南侧纪念馆路雨污水管道相互连通，形成完整的排水管网体系。 （2）管线方案 沿道路敷设DN600~DN1000雨水管及d400污水管，接入向东南路及纪念馆路雨污水管网。 图1-7 雨水管线示意图 图1-8 污水管线示意图 （3）管材选择 考虑钢筋混凝土雨水管制造成本低,安装方便密闭性好，可以承受强力的水压及地面压力，安全系数高，同时钢筋混凝土雨水管内壁光滑，可以保证雨水系统的畅通性。因此本次设计拟采用钢筋混凝土排水管。 （4）工程方案 ①沟槽开挖 根据管道沿线情况，管线在道路下的管道沟槽开挖采用放坡开挖，开挖深度小于2米采用1：0.5放坡开挖，开挖深度大于2米小于3米采用1：1.0放坡开挖，开挖深度大于3米小于4米采用1：1.5放坡开挖，当开挖深度大于4米时采用钢板桩支撑槽支撑。管道沟槽底部的开挖宽度，按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）计算。 ②施工排水 当管道位于地下水位以下时，建议采用边沟加积水窝的降水方法，将地下水降至槽底0.5米以下时方可进行管道铺设等其它工序。 ③管道基础 钢筋混凝土管管道基础应采用混凝土基础。平基、管座的混凝土等级不应低于C15。管座与平基分层浇筑时，应先将平基凿毛冲洗干净，并将平基与管体相接处的腋角部位，用相同等级的水泥砂浆填满、捣实后再浇筑混凝土，使管体与管座混凝土结合严密。管座与平基采用垫块法一次浇筑时，必须先从一侧灌注混凝土，对侧的混凝土高过底管与灌注侧混凝土高度时，两侧再同时浇筑，并保持两侧混凝土高度一致。管道基础应预留变形缝，变形缝的位置与柔性接口相一致。基础浇筑后应及时进行养护，强度低于1.2MPa时不得承受荷载。 ④管道回填 管道沟槽回填应分层对称回填、夯实，每层回填高度不大于0.2m。从管底至管顶以上0.7m范围内，必须采用人工回填，严禁用机械推土回填。管顶0.7m以上沟槽采用轻型机械回填时应从管道轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压，密实度要求达到90%以上，回填高度应与道路工程相结合。 ⑤排水预埋支管的设置 雨水预埋支管，结合道路两侧新建区域情况，间隔150~200m预留一处预埋支管，雨水预埋支管管径为DN600，预留检查井设置在道路红线以外2米。为满足接入要求预埋支管覆土一般≥1.5m。 ⑥雨水收水支管 雨水收水支管管径为DN300，坡度为1%。 收水支管采取反开槽施工，须在道路路基施工完成后开槽下管。沟槽回填严格按照道路技术要求恢复。 ⑦检查井及收水井 排水检查井拟采用混凝土砌块式雨水检查井。检查井的位置应设置在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处及直线段上每隔一定距离处。直线段上检查井间距应满足规范要求。 收水井采用平立篦联合式收水井，做法详见06MS201-8第38页“预制混凝土装配式联合式单篦雨水口（铸铁井圈）”，雨水口井篦满足建设方要求，收水井应与雨水口井篦配套。 4.7配套工程 4.7.1给水工程 设计范围 随新建集平道敷设DN300给水管线，向西接入向东南路规划DN400给水管线，向南接入纪念馆路规划DN400给水管线。 图1-9 给水管道示意图 管网设计 管网布置应遵循：满足供给用户所需的水量、保证配水管网足够的水压、保证不间断供水的原则，制定出经济可行的设计方案。供水管网按环状布置，当任一段管线损坏时，可用闸阀和其余管线隔开，进行检修，水还可以从其它管线供应用户，断水的地区可以缩小，供水可靠性增加。环状网还可以大大减轻水锤作用产生的危害。本项目拟由向东南路及纪念馆路DN400管道引入水源，沿规划集平道敷设DN300管路，满足地块用水需求。 管材选用 结合红桥区建设要求，坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的科学发展观，突出“生态、环保、节能、和谐”的思路，并坚持节约经济的原则，综合考虑近年来国内在管材应用方面的实际情况及本区域给水工程实际运用情况，本工程直埋敷设输、配水管道管材推荐采用水泥砂浆衬里球墨铸铁管。 管道施工 ①管顶覆土 输配水管线均敷设在道路两侧人行道下，根据管道地上荷载、管道上需安装的闸阀、泄水、放气等附属设施安装要求的情况，管道覆土最小按1.0米设计。 ②管道开槽 根据管道沿线情况，输配水管道在道路下的管道沟槽开挖采用支撑槽，管道沟槽底部的开挖宽度，按《给水排水管道工程施工及验收规范》计算。 ③管道基础 由于给水管道埋深较浅，一部分管道基础坐落在粉土层的范围内，一部分管道基础坐落在素填土层的范围内，管道基础采用砂垫层基础，对于局部坐落在淤泥层上的管道采用超挖换填矿渣的措施加强基础强度，其矿渣要求最大粒径不大于25mm；其上铺砂垫层。 ④管道回填 沟槽回填时，应符合下列要求：砖、石、木块等杂物应清除干净；回填土或其他回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口；要求一层虚铺厚度控制在200mm的范围内；管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入槽内，并不得采用机械推土回填和强夯，以保护管道不受损坏。若管线所在位置是现状道路时，沟槽回填时，除符合上述要求外，在道路结构层范围内安于道路结构层恢复，管道两侧回填土的压实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》规定。 ⑤管道接口 为防止管道不均匀沉降而引起管道的渗漏，管道接口采用“T”型柔性接口，它是将管道承口、插口空隙中填入橡胶圈实现密封。由于橡胶具有良好的可塑性，故柔性接口能适应在一定范围内的位移、振动。 4.7.2再生水工程 （1）设计范围 本工程设计范围为随新建集平道敷设DN300再生水管线西至向东南路，南至纪念馆路，与向东南路及纪念馆路的新建再生水管线相连接。 图1-10 再生水管线布置图 再生水工程现状 本次拟建道路下现状无再生水管线。 再生水回用方向的确定 本项目区内再生水的主要用途为：冲厕用水、园林绿化用水、浇洒道路用水、景观水体补充水、洗车用水。 管网设计 随新建集平道敷设DN300再生水管线西与向东南路新建DN300再生水管线南及纪念馆路新建DN300再生水管线相接。 管材选用 综合考虑管材价格、性能、施工、管理各方面因素，建议选用符合《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ 101-2004的PE管材（SDR17，公称压力为1.0MPa）为设计管材，使用聚乙烯原料级别为PE100。 （6）管道施工 ①管顶覆土 输配水管线均敷设在道路两侧人行道下，根据管道地上荷载、管道上需安装的闸阀、泄水、放气等附属设施安装要求的情况，管道覆土最小按1.0米设计。 ②管道开槽 根据管道沿线情况，输配水管道在道路下的管道沟槽开挖采用支撑槽，管道沟槽底部的开挖宽度，按《给水排水管道工程施工及验收规范》计算。 ③管道基础 由于给水管道埋深较浅，一部分管道基础坐落在粉土层的范围内，一部分管道基础坐落在素填土层的范围内，管道基础采用砂垫层基础，对于局部坐落在淤泥层上的管道采用超挖换填矿渣的措施加强基础强度，其矿渣要求最大粒径不大于25mm；其上铺砂垫层。 ④管道回填 沟槽回填时，应符合下列要求：砖、石、木块等杂物应清除干净；回填土或其他回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口；要求一层虚铺厚度控制在200mm的范围内；管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入槽内，并不得采用机械推土回填和强夯，以保护管道不受损坏。若管线所在位置是现状道路时，沟槽回填时，除符合上述要求外，在道路结构层范围内安于道路结构层恢复，管道两侧回填土的压实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》规定。 ⑤管道接口 为防止管道不均匀沉降而引起管道的渗漏，管道接口采用“T”型柔性接口，它是将管道承口、插口空隙中填入橡胶圈实现密封。由于橡胶具有良好的可塑性，故柔性接口能适应在一定范围内的位移、振动。 4.7.3燃气工程 设计范围 随道路实施DN200中压燃气主管线最终接入纪念馆路现状DN200中压燃气管线。 图1-12 燃气管线布置图 燃气设施现状和气源 区域气源规划为天然气，集平道现状无天然气中压管道，本次拟新建DN80~200天然气中压燃气管线，本次建设燃气管线最终接入纪念馆路现状DN200天然气中压管道。 燃气输配系统 ①输配系统工程方案 项目区采用中压一级供气系统，地块内需配套建设相应调压设施，满足周边住宅、公建用户用气需要。 ②输配系统的压力机级制 区域内的中压燃气管道压力确定为中压A级0.4Mpa。中压管网的设计运行压力首先要满足各用户燃具及调压设施对压力的要求。对于天然气而言，低压燃烧器要求压力一般是2000Pa或2500Pa，中压引射性燃烧设备一般不超过0.05Mpa。各中低压调压器对进口压力要求一般为0.35Mpa。 ③调压柜 调压柜装置是将中压管道的压力降至用户使用压力的设备。我国目前居民用的燃具的燃烧压力为2000Pa（200毫米水柱）。调压柜带有超压安全切断装置。本项目每5000户设置一调压柜。 调压柜不建房子、带有保护箱壳。按《城镇燃气设计规范》（GB50028-2016）的要求设置在小区绿化带地面上，不得设在楼内。 ④中压输配管网 中压输配管网采用中压一级供气系统，由调压柜及调压箱向用户供气。中压管网的设计压力为0.4MPa，管道末端压力不小于0.05MPa。 本次拟实施DN300中压管线，最终接入纪念馆路现状DN200天然气中压管道。 管材选用 综合考虑管材价格、性能、施工、管理各方面因素，建议选用Q235B直缝焊接钢管为设计管材。管材采用双面埋弧焊接钢管，管道埋设坡度低点设凝水缸，外防腐采用三层聚乙烯加强级，同时加设牺牲阳极保护。 管道施工 ①阀门 为管道检修和发展新用户，管道需设置一定数量的阀门，中压管道阀门设置遵循以下原则： ——每隔2公里左右设分段阀门 ——穿越铁轨、重要河流两端设阀门 ——中压支管始点处设阀门 中压管道阀门可采用阀门井或直埋方式设置，由于阀门井施工工程量较大，维护管理费用较高，而直埋阀门可免维修、密封性好、施工、操作方便。本工程中压干、支管上截断阀选择两端为PE接口的免维修、强性软密封直埋式阀门。 ②警示带 防止其他工程施工给燃气管道造成损坏，因此在敷设的中压管道管顶500mm处设警示带，要求警示带带示踪线。 4.8地块管道提升改造工程 （1）设计范围 本工程设计范围为向东南路排水管道改造以及管道施工开槽破路及路面恢复。 （2）工程现状 向东南路有现状雨污水管线；向东南路及纪念馆路无现状无再生水管道。 （3）管线方案 考虑向东南路（中嘉东道-中嘉南道）现状雨水管线建成较早，已不满足雨水排放要求，本次拟拆除向东南路（中嘉东道-中嘉南道）段DN600雨水管道，新建DN1000雨水管道以满足地块内的雨水排放要求。现状污水管道距离现状雨水管道较近，拆除现状雨水管道的同时，现状污水管道难以保留，故需要拆除现状DN400污水管道并新建。 （4）管材选用 雨污水管道通过综合分析比较，钢筋混凝土雨水管制造成本低,安装方便密闭性好，可以承受强力的水压及地面压力，安全系数高，同时钢筋混凝土雨水管内壁光滑，可以保证雨水系统的畅通性。因此本次设计拟采用钢筋混凝土排水管。 图1-13 本项目各管道铺设位置及埋深线位示意图 5、工程占地及拆除 5.1 工程占地 本项目道路长度510米，路面宽度16米，新建道路面积8086平方米，其中车行道6064平方米，人行道2022平方米。本项目沿集平道铺设管网无需新增临时占地，新建再生水管线、雨污水管道改造工程临时占地面积2700平方米，详见下表。 表1-5 工程占地类型统计表 单位：m² 序号 分区 永久占地面积 临时占地面积 合计 1 主体工程 8086 2700 10786 合计 8086 2700 10786 5.2 拆除工程 本项目拟建集平道需占用宏泰公寓南侧部分围墙，本次需拆除宏泰公寓围墙160m，拆除后恢复砖墙120m，拆除人行道175m²。拆除工程由红桥区相关部门负责。本项目向东南路及纪念馆路有现状雨污水管线、燃气管线、给水管线；向东南路及纪念馆路无现状无再生水管道，拟建集平道无现状地下管线设施。 施工组织方案 6.1临时工程 拟建工程为新建道路工程及配套管网，工程规模较小，将不设施工营地，局部路段会设置1~2 名值守人员，负责施工机械的看护。工程涉及的土石方、建筑材料等的运输将利用本工程沿线的向东南路、纪念馆路现有道路，因此不设临时施工便道。本工程所用灰土和沥青均为外购，施工场地不设灰土拌合场和沥青拌合站。 工程施工过程中产生的建筑垃圾及废弃土方等将由指定的运输公司及时清运至指定的弃土场所，不在施工现场堆放；施工建筑材料、管道将在道路控制线范围内进行临时堆放，不占用周边区域土地。 6.2土石方平衡 根据工程设计资料，本项目总挖方量14190m³，总填方1758.9m³，工程回填土方全部为外购，弃土为开挖土，弃方工程弃土应按照天津市工程弃土管理规定进行处置，施工现场存放挖方土的场地应根据有关要求选址并采取防护措施。根据《天津市建筑垃圾工程渣土管理规定》的有关要求，建设单位以及施工单位不得将弃土随意堆放，施工弃土应在指定地点安放或运至当地渣土管理部门指定地点。 表 1-6 土方平衡表 单位m³ 序号 挖方量 填方量 借方量 弃方量 1 14190 1758.9 1758.9 14190 6.3筑路材料 （1）路基填土 本工程所用土方从周边区域通过汽车运输至施工现场。 （2）石料 本工程附近无石场，通过道路运输，从周边区域调运至施工现场。 （3）砂砾石 本工程砂砾通过道路运输，从周边区域调运至施工现场。 （4）水源 本工程位于红桥区，施工、生活用水需从市政给水管网引入。 （5）石灰、木料、水泥、沥青 本工程的主要筑路材料如木材、水泥、石油沥青等在项目附近均无生产，需要外购或从厂家运到工地，也可在当地厂家购买。 6.4运输条件 本工程临近向东南路、纪念馆路等城市道路，所在区域运输条件较好。筑路材料以现有城市主、次干路为主，基本上可以保证运输畅通。材料运输以汽车为主。工程所在地区的交通条件比较好，有利于实施机械化施工。 6.5主要施工设备 项目主要施工机械包括推土机、挖掘机、装载机、压路机等。 表 1-7 主要施工设备一览表 序号 机械类型 数量（台） 1 推土机 2 2 挖掘机 1 3 装载机 1 4 起重机 1 5 移动式空压机 1 6 混凝土搅拌运输车 1 7 运输卡车 1 8 移动式电焊机 1 8、项目实施计划 本项目计划于2021年4月开工建设，2022年4月底完工，总工期为13个月。 9、产业政策符合性分析 对照国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类二十二、城市基础设施中城市道路及智能交通体系建设，工程建设符合国家产业政策。2020年3月13日，天津市红桥区行政审批局下发了《关于红桥区金潞园地块基础设施配套工程项目建议书的批复》（津红政务投项建〔2020〕5号），具体见附件。 10、选址合理性和规划用地符合性 2020年6月19日，天津市规划和自然资源局红桥分局下发了本项目的《用地预审与选址意见书》（2020红桥线选证0006）。本工程永久占地面积8100m2，规划的用地性质为城市道路用地。本工程规划为城市支路，工程的实施将完善所在区域的路网建设，为区域的城市居民的出行提供便利。综上，本项目选址及规划用地基本合理。 本项目建设是符合红桥区发展规划，实现红桥区经济建设与区域发展的需要。集平道项目所在的金潞园地块位于西站地区城市副中心的功能辐射区，具有重要的发展意义。项目建设是完善金潞园地块路网结构和基础设施条件的需要。金潞园地块规划为居住用地和教育用地，随着项目所在区域的发展将带来大量交通出行需求，附近居民的出行压力日益增大，亟需解决。本次拟建设的集平道（向东南路-纪念馆路）为一条城市支路，同时被定位为地区生活性道路，主要服务于沿线地块短距离交通出行。项目建成后将连通区域内道路，从而减少周边居民绕行，大大节约出行时间。路网系统的逐步完善也可为早日形成内外良好衔接的高效交通体系奠定基础。同时，项目建设将敷设雨水、污水、给水、再生水、燃气等市政管网，建设交通工程和照明工程，大幅度完善金潞园地块的配套基础设施条件。 本项目位于大运河核心监控区建成区，核心监控区内禁止新建扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程，严禁开发未利用地，具体管控要求为：不得新建《建设项目环境影响评价分类管理名录（有效版本）》需要编制环境影响报告书的建设项目；对于需要编制环境影响报告表的建设项目，不得建设大气环境影响评价等级为二级及以上，或污水排放去向不合理、可能造成大运河水污染物增加，或环境风险评价等级为二级及以上，或需要开展土壤及地下水环境影响评价的建设项目。本项目为市政道路工程建筑、管道工程建设，规划用地性质为城市道路用地，不在大运河天津段核心监控区产业准入负面清单中，本项目符合《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则》（试行）的要求。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目原址为棚户区，目前棚户区已完成拆迁，地块已平整，无原有环境污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地质、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 地理位置 天津市位于华北平原东部，地处海河流域下游，东临渤海、北依燕山，地理坐标范围：北纬38°33′57″-40°14′57″，东经116°42′5″-118°3′31″。南北长约186km，东西宽约101km，全市土地总面积为11919.7km2，除蓟县北部山区外，其余绝大部分为平原，平原区面积占陆地总面积的94％。 红桥区是天津市中心区之一。位于城区西北部，南起北马路、西马路，沿西关大街及青年路一线与南开区毗连，北部、东部以北运河、海河为界，与北辰区、河北区隔河相望，西至千里堤、西横堤，与北辰区、西青区接壤。地理位置为北纬39°09′56″，东经17°08′45″，全区东西长6km，南北宽5.6km，面积约22.31km2。地势西北高、东南低，海拔最高为5.34m，最低2.04m。 红桥区地理位置独特，北运河、子牙河、南运河流经区内在三岔河口汇入海河，形成“三河五岸”的地理态势。红桥区交通发达，地铁、普铁、高铁、快速路、市级主干道路一应俱全。拥有天津西站大型铁路客运站，京沪、京津、津保及津秦四条高速铁路接入天津西站，从红桥始发将实现半小时到达北京，五小时到达上海，快速便捷的交通圈已经形成。区内西站长途汽车站和红桥长途客运站满足了人们到往全国各地的长途需求。西青道快速路、西北半环快速路、中环线、京津公路从我区经过，通向全市其他区县。 2、地形、地貌 天津地区位于新华夏构造体系第二沉降带中的华北沉降带北部，地貌类型为海积、冲积平原，地面标高3～8m，坡降1/2000。土壤大多发育在深厚的第四季沉积物上，潮土分布面积大。 3、气候、气象 天津市地处华北平原北部、环渤海地区的中心地带，属暖温带半湿润大陆季风气候，气候特点是四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗气爽，冬季寒冷干燥，全年以冬季最长。 全年平均气温为13.1℃，全年最冷为1月份，月平均气温为-3.9℃～-5.7℃；最低气温为-12.8℃，夏季最热为7月份，平均气温为1425.6℃～26.4℃，最热高达39.6℃。年平均降雨量为500～700mm，四季降水分布不均，夏季降水量最多，集中在7、8月份，平均降雨量为390mm，占全年降雨量的65%。常年最多风向是西南风。近5年全区平均风速为2.5m/s。最大土壤冻结深度0.7m，地震基本烈度：7度。 4、水文 天津地处海河流域下游，历史上天津的水量比较丰富。海河上游支流众多，长度在10 公里以上的河流达300 多条，这些大小河流汇集成中游的南运河、北运河、大清河、子牙河和永定河五大河流。这五大河流的尾闾就是海河，统称海河水系，是天津市工农业生产和人民生活的水源河道。此外，天津还有自成一个水系的蓟运河。 红桥区地理位置独特，北运河、子牙河、南运河流经区内在三岔河口汇入海河，形成“三河五岸”的地理态势。 5、与永久性保护生态区域关系 本项目南侧约470m为子牙河。根据《天津市生态用地保护红线划定方案》，子牙河河道宽180-1200m，主要功能为行洪、排涝、灌溉、生态廊道；红线区面积：2939公顷，为河道管理范围；黄线区面积：15220 公顷，为红线区外100m 范围。本项目所在地属于中心城区段，根据《天津市生态用地保护红线划定方案》，河流生态用地中心城区段按红线区控制，不涉及黄线区。本项目南侧边界距离子牙河约470m，不在子牙河红线区范围内。 本项目北侧1780m为北运河。根据《天津市生态用地保护红线划定方案》，北运河全长71公里，河道宽40-2000m，主要功能为行洪、排涝、灌溉、生态廊道、生活休闲；红线区面积：5309公顷，为河道管理范围；黄线区面积：1407公顷，为红线区外100m 范围。本项目所在地属于中心城区段，根据《天津市生态用地保护红线划定方案》，河流生态用地中心城区段按红线区控制，不涉及黄线区。本项目北侧边界距离北运河约1780m，不在北运河红线区范围内。 本项目施工范围目前尚未发现有文物古迹、古树名木或者其它需要特殊保护的重要建筑、物种和历史遗迹等。但是，施工过程中一旦发现有文物或者珍惜物种、古树名木以及其它需要保护的敏感目标，建设单位应立即停工，并按照《中华人民共和国文物保护法》及《中华人民共和国文物保护法实施条例》等国家和地方的法律、法规对这些保护目标进行保护，并上报有关主管部门，得到批准后方可继续施工。 图2-1 子牙河永久性保护生态区域示意图 图2-2 北运河永久性保护生态区域示意图

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量现状调查 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。为了解本项目所在地区的环境质量现状，本评价引用天津市生态环境监测中心2019年环境空气质量月报中红桥区空气常规污染物监测结果，说明项目所在地区的环境空气质量现状，统计结果见下表。 表3-1 2019年红桥区环境空气监测数据统计 单位：µg/m³（除CO mg/m³） 项目 月份 PM2.5 PM10 SO2 NO2 CO O3 -95per -90per 1月份 84 110 21 56 2.3 66 2月份 87 102 16 39 2 97 3月份 55 83 12 39 1.4 134 4月份 52 86 11 32 1.3 161 5月份 42 72 8 25 0.8 204 6月份 48 66 6 28 1.4 276 7月份 45 51 6 22 1.2 242 8月份 30 46 6 31 1 194 9月份 50 74 10 37 1.2 230 10月份 51 74 10 48 1.2 134 11月份 54 94 14 53 2.3 58 12月份 62 79 8 53 2.4 57 年均值 55 78 11 39 1.8 212 标准值 35 70 60 40 4.0 160 上述数据表明，该地区2019年度常规大气污染物中SO2、NO2 的年均值、CO日均平均浓度第95 百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的标准，PM2.5、PM10年均值、O3日最大8小时平均浓度第90百分位超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见下表。 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m³） 标准值/（μg/m³） 占标率/（%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 55 35 157 不达标 PM10 78 70 111 不达标 SO2 11 60 18.3 达标 NO2 39 40 97.5 达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1800 4000 45 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 212 160 132.5 不达标 由上表可知，六项污染物没有全部达标，故本项目所在区域的环境空气质量不达标。 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）及《天津市人民政府关于印发天津市打好污染防治攻坚战八个作战计划的通知》（津政发[2018]18号）等文件要求，通过坚持全民共治、源头防治，调整产业、能源、运输和空间布局“四个结构”，深化“五控”治理、综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，深化京津冀区域联防联控联动，标本兼治，精准施策，实现全市细颗粒物（PM2.5）等主要污染物浓度持续下降，到2020 年，全市PM2.5年均浓度控制在52μg/m³左右，全市及各区优良天数比例达到71%以上，环境空气质量得到明显改善。 2、声环境质量现状 本项目拟建集平道为城市支路。与本项目相交的道路向东南路、纪念馆路均为城主次干路。根据“市环保局关于印发《天津市<声环境质量标准>使用区域划分》的函”（津环保固函[2015]590号）中噪声功能区划方案，拟建工程所在区域属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》中2类标准。 为全面了解本工程所在区域声环境现状，本次评价委托天津中盛环境检测技术服务有限公司于2020年6月11日~6月12日、2020年7月21日~7月22日对本工程所在地声环境现状进行了监测，具体监测方案如下： 监测点位置及布设原则 本项目周边主要声源为向东南路及纪念馆路的车辆行驶噪声。本项目营运期声环境评价范围内的敏感目标有宏泰公寓、亿城堂庭、金潞园、集平里、益博公寓、集平东里、规划住宅及学校。其中宏泰公寓、集平里临向东南路第一排建筑；金潞园、益博公寓、集平东里临纪念馆路第一排建筑受现状车辆运输噪声影响，其余敏感目标周围无明显声源且声级较低。本次选取宏泰公寓11号楼、亿城堂庭14号楼作为评价范围内无明显声源的现状监测点位，宏泰公寓9号楼、金潞园1号楼作为评价范围内有明显声源的现状监测点位。 为调查道路沿线声环境质量现状，工程沿线共布设6个声环境监测点： ①与向东南路交口起点（1#）； ②与纪念馆路交口终点（2#）； ③宏泰公寓11号楼（临路第一排建筑1层窗外1m处3#；临路第一排建筑3层窗外 1m 处4#；临路第一排建筑6层窗外1m处5#）； ④亿城堂庭14号楼（临路第一排建筑1层窗外1m处6#；临路第一排建筑3层窗外 1m 处7#；临路第一排建筑6层窗外1m处8#；临路第一排建筑10层窗外1m处9#；临路第一排建筑16层窗外1m处10#；临路第一排建筑26层窗外1m处11#）； ⑤宏泰公寓9号楼（临向东南路第一排建筑1层窗外1m处12#；3层窗外1m处13#；5层窗外1m处14#）； ⑥金潞园1号楼（临纪念馆路第一排建筑1层窗外1m处15#；3层窗户外1m处16#；6层窗外1m处17#）。 具体位置见监测布点图。 （2）监测方法 噪声测量方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中噪声的监测方法。 （3）监测频率 连续监测2天，昼间1次，夜间1次，每次连续监测20分钟。 图3-1 环境噪声现状监测点位示意图（a） 图3-1 环境噪声现状监测点位示意图（b） （5）车流量统计 监测期间车流量统计结果如下。 表3-4 监测期间车流量情况 检测时间 检测点位 小型车 （辆） 中型车 （辆） 大型车 （辆） 折合小型车车流量 （辆） 2020.06.11 昼间 08:12-08:32 1#与向东南路交口起点外1m（由南向北） 184 13 1 206 1#与向东南路交口起点外1m（由北向南） 179 7 1 192 08:36-08:56 2#与纪念馆路交口终点外1m（由南向北） 385 33 28 504 2#与纪念馆路交口终点外1m（由北向南） 362 30 21 460 2020.06.11 夜间 22:01-22:21 1#与向东南路交口起点外1m（由南向北） 62 6 3 78 1#与向东南路交口起点外1m（由北向南） 55 5 3 70 22:26-22:46 2#与纪念馆路交口终点外1m（由南向北） 22 2 4 35 2#与纪念馆路交口终点外1m（由北向南） 24 2 8 47 2020.06.12 昼间 07:26-07:46 1#与向东南路交口起点外1m（由南向北） 175 12 2 198 1#与向东南路交口起点外1m（由北向南） 168 10 1 186 07:51-08:11 2#与纪念馆路交口终点外1m（由南向北） 325 24 16 401 2#与纪念馆路交口终点外1m（由北向南） 320 21 14 386 2020.06.12 夜间 23:12-23:32 1#与向东南路交口起点外1m（由南向北） 12 1 3 21 1#与向东南路交口起点外1m（由北向南） 11 0 2 16 23:38-23:58 2#与纪念馆路交口终点外1m（由南向北） 18 1 3 27 2#与纪念馆路交口终点外1m（由北向南） 10 1 2 16 （4）噪声现状监测结果 噪声现状监测结果见表3-3。 表3-3 噪声环境现状监测结果 单位dB（A） 监测点位 测点位置 测点编号 6月11日/7月21日 6月12日/7月22日 噪声执行标准值 主要噪声源 昼间 夜间 昼间 夜间 拟建集平道与向东南路交口起点外1m 1# 63 54 64 53 70dB（A）、 55 dB（A） 交通噪声 拟建集平道与纪念馆路交口终点外1m 2# 63 53 62 52 70dB（A）、 55 dB（A） 交通噪声 宏泰公寓11号楼（临集平道第一排建筑） 1层外1m 3# 54 43 53 43 60dB（A）、 50dB（A） 环境 3层外1m 4# 53 42 54 43 环境 6层外1m 5# 53 43 54 42 环境 亿城堂庭14号楼（临集平道第一排建筑） 1层外1m 6# 54 44 53 41 60dB（A）、 50dB（A） 环境 3层外1m 7# 53 43 54 42 环境 6层外1m 8# 55 46 54 45 环境 10层外1m 9# 54 43 55 43 环境 16层外1m 10# 52 42 53 43 环境 26层外1m 11# 54 45 55 44 环境 宏泰公寓9号楼（临向东南路第一排建筑） 1层外1m 12# 65 46 62 42 70dB（A）、 55 dB（A） 交通噪声 3层外1m 13# 66 47 64 42 交通噪声 5层外1m 14# 67 47 64 43 交通噪声 金潞园1号楼（临纪念馆路第一排建筑） 1层外1m 15# 64 61 42 41 70dB（A）、 55 dB（A） 交通噪声 3层外1m 16# 65 61 43 42 交通噪声 6层外1m 17# 65 62 44 43 交通噪声 监测结果表明，拟建集平道与向东南路交口处（1#点位）、拟建集平道与纪念馆路交口处（2#点位）、宏泰公寓9号楼、金潞园1号楼昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准要求（昼间75dB（A）、夜间55dB（A）），宏泰公寓11号楼、亿城堂庭14号楼，昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。本项目拟建设区域现状声环境质量较好。 3、生态环境质量现状 图3-1 本项目施工用地及周边地表生态环境现状 根据现场勘察，区域的生态调查现状如下： （1）生态背景 主要生态系统为城市生态系统，区域内有住宅，道路及已平整的空地，规划功能为住宅、学校及商业用地。地形主要以平原为主。地表植被主要为杂草、人工种植的乔木，生态物种较为单一。 （2）生态问题 项目所处区域生态系统稳定，不存在明显生态问题。 综上，项目所处区域生态环境总体情况一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 根据现场踏勘、区域规划，本工程施工期噪声评价范围为道路中心线两侧、施工管线两侧200m，营运期噪声评价范围为道路中心线两侧200m范围。 本项目施工期、运营期声环境保护目标具体如下。 表3-4 声环境保护目标表 序号 环境要素 保护目标 保护对象 方位 建筑高度 距拟建道路红线距离m 距施工边界距离m 噪声执行标准 评价时段 1 声环境 金潞园 居民 东侧 6层建筑，18m 7 7 临纪念馆路第一排建筑执行4a类，其余执行2类 施工期、运营期 2 益博公寓 居民 东侧 6层建筑，18m 110 110 临纪念馆路第一排建筑执行4a类，其余执行2类 3 集平东里 居民 东侧 6层建筑，18m 175 175 4a类 4 亿城堂庭 居民 东侧、北侧 6-32层建筑，18m—96m 8 8 2类 5 宏泰公寓 居民 北侧 6层建筑，18m 2 2 临向东南路第一排建筑执行4a类，其余建筑执行2类 6 集平里 居民 西侧 6层建筑，18m 125 7 临纪念馆路、向东南路第一排建筑执行4a类，其余建筑执行2类 7 规划住宅及学校 规划居民区及学校 道路两侧 / / / / 8 声环境 秀水苑 居民 西侧 6层建筑，18m / 7 临向东南路第一排建筑执行4a类，其余建筑执行2类 施工期（铺设再生水管线、） 9 怡水苑 居民 西侧 / 7 10 福居公寓 居民 西侧 / 7 表3-4 营运期环境保护目标规模 序号 保护目标 距道路红线距离m 距道路边界线距离m 评价范围内环境保护目标规模 噪声执行标准 1 金潞园 7 9 居民区，共3栋6层建筑，高18m，约228户 临纪念馆路第一排建筑执行4a类，其余执行2类 2 益博公寓 110 112 居民区，共4栋6层建筑，高18m，约228户 临纪念馆路第一排建筑执行4a类，其余执行2类 3 集平东里 175 177 居民区，共1栋6层建筑，高18m，约66户 4a类 4 亿城堂庭 8 10 居民区，共22栋6-32层建筑，约2066户 2类 5 宏泰公寓 2 4 居民区，共11栋6层建筑，高18m，约1001户 临向东南路第一排建筑执行4a类，其余建筑执行2类 6 集平里 125 127 居民区，共4栋6层建筑，高18m，约546户 临纪念馆路、向东南路第一排建筑执行4a类，其余建筑执行2类 7 规划住宅及学校 / / 规划建设小学、中学、住宅 /

评价适用标准

环境质量标准 1、环境空气质量标准 环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准二级标准限值 污染物 浓度限值（GB3095-2012） 标准来源 年均值 日平均值 小时均值 SO2 60 150 500 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改清单 NO2 40 80 200 PM2.5 35 75 — PM10 70 150 — CO — 4000 10000 O3 — 160（日最大8小时平均浓度） 200 2、环境噪声标准 表4-2 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 标准名 及级（类）别 标准值 单位 数值 声环境 2类 dB(A) 昼间 60 夜间 50 4a类 dB(A) 昼间 70 夜间 55

污染物排放标准 1、废气排放标准 本项目施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，详见表4-3。 表4-3 大气污染物排放限值 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 其他颗粒物 周界外浓度最高点1mg/m³ 2、噪声排放标准 施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，详见表4-4。 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 3、废水排放标准 本项目施工期废水执行《天津市污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准。 表4-5 污染物最高允许排放浓度 污染物 SS BOD5 CODcr NH3-N TN TP pH 石油类 动植物油 标准（mg/L） 400 300 500 45 70 8 6-9 15 100 4、固体废弃物 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《天津市生活垃圾废弃物管理规定》（2008.5.1）。

总量控制指标 本项目为红桥区金潞园地块基础设施配套工程，项目建成后主要污染物为路面行驶车辆产生的交通噪声和排放的尾气，不涉及大气、水环境总量指标控制。

建设项目工程分析

5.1工艺流程 5.1.1施工期工艺流程 道路工程 本项目为道路及配套管线工程，项目工程内容包括道路工程、照明及交通设施工程以及配套排水等管网工程。本项目施工工艺流程见图5-1。 图5-1 工程施工工艺流程图 首先进行施工准备工作，包括建筑物拆迁、清理地表、施工场地布置及部分临时工程（如临时电力、电讯等）。然后进行道路基坑开挖，根据现场的实际情况及周边地质资料，本工程采用明开槽方法。成槽后尽快完成雨水管道基础和铺设管道工作，管道敷设后立即进行沟槽回填，然后进行检查井施工。雨水管道施工完成后进行道路路基填方，采用分层平铺填筑，分层压实的方法施工。路基经压实度检验合格后进行路面工程施工，包括车行道、人行道路面结构的施工等，车行道主要包括路面基层碎石施工、路面沥青混凝土等的施工，人行道包括路面基层水泥砂浆施工、路面彩色花砖等的施工，最后进行照明及交通设施工程。 本工程需要对道路两侧小区围墙进行拆除重建，拆除工程及费用由红桥区相关部门承担，不在本工程评价范围内。 本项目在对管线焊缝检验中，均进行100%超声波探伤，探伤方法及质量标准按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 执行。本次评价建议在管线探伤工作中，建设单位应选择具有正规探伤资质的单位，并确保探伤单位具备完备的探伤防护措施。 本项目施工期主要环境影响为施工扬尘、施工机械尾气、铺设沥青过程产生的沥青烟、施工噪声、施工废水以及施工垃圾对周围环境的影响。 5.12 营运期工艺流程 本项目进行道路建设及配套管线的铺设，运营期主要为汽车交通尾气、交通噪声以及降水冲刷路面造成的路面径流。项目建成后，管线日常维护工作由本项目施工单位负责。主要包括对管道进行定期检测、日常维修；对缺损的标志桩、测试桩、里程桩及时补齐；以及如果管道发生漏气，要及时组织抢修等。 5.2主要污染工序 5.2.1 施工期主要污染工序： 5.2.1.1 废气 （1）施工扬尘 本项目施工过程中产生的扬尘主要来源于：①土方、砂石料、水泥等建筑材料在运输过程中产生的扬尘，散落在道路沿线的尘土车辆通过时或起风时产生的二次扬尘污染；②建材等堆场风吹产生的扬尘；③清理施工垃圾产生的扬尘。 （2）施工机械废气 本项目施工机械主要有载重机、压路车、打桩机、柴油动力机械等施工机械，排放的污染物主要有 CO、NOX、总烃。 （3）沥青烟 本工程沥青拟从天津市现有的集中拌合场购买商品沥青混凝土，采用热送、现场热铺工艺，现场不设沥青拌合场，无沥青熬制、搅拌，仅在热铺过程中产生少量沥青烟。 （4）管道焊接烟尘 本工程给水、排水管道施工过程中会产生焊接烟气。本工程管道焊接方式为电弧焊，焊接烟气成分大致分为尘粒和气体两类。其中焊接烟气中的气体的成份主要为CO、CO2等，其中以CO 所占的比例最大。 5.2.1.2 噪声 施工期噪声主要是施工机械和运输车辆产生的噪声，根据实际调查和类比分析，对环境影响较大的是推土机、装载机、压路机、挖掘机等施工机械。运输车辆主要包括运输卡车、沥青运输车。 （1）施工机械噪声 本项目主要施工、运输设备噪声源强见下表。 表 5-1 道路施工机械声级强度 序号 机械类型 测点距施工机械距离(m) 最大声级（dB） 1 推土机 5 92 2 挖掘机 5 85 3 装载机 3 89 4 起重机 15 73 7 移动式空压机 3 92 8 混凝土搅拌运输车 4 91 9 运输卡车 2 89 （2）运输车辆交通噪声 本项目运输车辆多为重型卡车，运输车辆移动范围较大，在运输材料的过程中交通噪声可能对运输线路沿途公众产生影响。 5.2.1.3 废水 （1）施工人员的生活污水 生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。本工程施工人员共计20人，施工期人均产生污水按40L/d人计，则废水产生量为0.8m³/d。 （2）车辆冲洗废水 施工期对进出施工区域的车辆车轮、车帮需要进行冲洗以防止扬尘带出。车辆冲洗水产生量较少，一般为40~80L/车，主要污染物为SS、石油类。 （3）管道试压水 本工程燃气管道、给水管道下沟后应进行强度试压和严密性试压，采取充水试压方式，产生的管道试压水主要污染物为泥沙等杂质，由于管道试压是分段进行的，局部排放量相对较少。 5.2.1.4 固体废物 固体废物包括工程弃土、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 （1）工程弃土 工程弃土产生量约14190m³，应按照天津市工程弃土管理规定进行处置。施工现场存放挖方土的场地应根据有关要求选址并采取防护措施。 （2）建筑垃圾 本项目施工过程中会有建筑废料产生，如水泥、石灰、编织袋、包装袋、废管材和破除临时道路产生的废弃建筑材料，产生量约400m³。 （3）生活垃圾 本工程施工人员共计20人，按每人产生生活垃圾1kg/d 计，施工期生活垃圾产生总量约0.02t/d。 5.2.1.5 生态 本项目为道路建设及配套管线工程，占地范围内现状主要为空地，没有形成较为完善的植被和复杂的生态系统，工程的施工对周围现有的生态环境影响较小。但工程施工过程中仍会开挖填土，产生的裸露表面在被雨水冲刷后可能造成水土流失。因此道路工程施工期生态环境影响主要为水土流失。 5.2.2 营运期主要污染工序： 1、废气 运营期大气污染物主要是汽车交通尾气（G1），主要污染物为NOx、CO、总烃。 2、废水 运营期间废水污染源主要为降水冲刷路面造成的路面径流，经道路两侧雨水收集系统收集后，经管道就近排入雨水泵站，最终排入子牙河。 3、噪声 运营期噪声源主要是交通噪声（N1），交通噪声包括各种车辆在行驶过程中机动车发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动和制动噪声等，其中发动机噪声是主要污染源。交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。本工程运营期各种车辆混合行驶，噪声源强大小受诸多因素影响。 固体废物 项目运营后产生的固体废物主要是往来车辆和行人丢弃的垃圾，产生量很小，定期由环卫人员打扫、收集，运至垃圾填埋场处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | TSP | — | — |
|  | 施工机械废气 | CO、NOX、 总烃 | — | — |
|  | 沥青烟 | 沥青烟 | — | — |
|  | 运营期 汽车尾气 | CO、NOX、 总烃 | — | — |
| 水 污 染 物 | 施工期 生活污水 | pH | 6-9 | 6-9 |
|  |  | COD | 300mg/L | 300mg/L |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 150mg/L |
|  |  | SS | 150mg/L | 150mg/L |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 25mg/L |
|  |  | 动植物油 | 35mg/L | 35mg/L |
|  | 施工期 车辆冲洗废水 | SS、石油类 | — | — |
|  | 管道试压水 | SS、石油类 | — | — |
|  | 营运期 路面径流 | pH | 7.4 | 7.4 |
|  |  | COD | 107mg/L | 107mg/L |
|  |  | BOD5 | 20mg/L | 20mg/L |
|  |  | 石油类 | 7.0mg/L | 7.0mg/L |
|  |  | SS | 221mg/L | 221mg/L |
| 固 体 废 物 | 施工活动 | 工程弃土 | 14190m³ | 0 |
|  |  | 建筑垃圾 | 400m³ | 0 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.02t/d | 0 |
|  | 运营期 | — | — | — |
| 噪 声 | 项目施工期主要为施工机械运行噪声和运输车辆产生的交通噪声，声级值在 73-92dB(A)左右。道路通车后噪声主要为车辆产生的交通噪声。 |
| 其 他 | — |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本工程沿线永久占地范围内现状用地类型为空地，不涉及临时占地。工程位于城市区域内，不涉及生态敏感区。 施工过程产生的建筑垃圾将随工程的实施及时清运，不在施工现场堆放；施工建筑材料、管道将在道路控制线范围内进行临时堆放，不占用周边区域土地。工程弃土应按照天津市工程弃土管理规定进行处置。施工现场存放挖方土的场地应根据有关要求选址并采取防护措施。 施工过程中对工程沿线土壤产生扰动，使土壤表层强度压实，表层土壤团粒结构破坏呈粉状，导致土壤通透性下降，土壤水分与养分状况恶化。工程对土壤的扰动范围主要集中在道路沿线，影响范围有限。工程的建设不会对区域的土地利用结构产生显著影响。 施工中会造成土壤结构的破坏，地表土壤的抗冲蚀能力降低。项目挖出还未来得及回填的土方就地堆放，废弃的土方择地堆放，在大风、大雨条件下，会造成水土流失。此外部分边坡的开挖等工程会对一定范围的地表造成较大的扰动，土壤结构被破坏，土壤抗侵蚀能力降低。为了防止水土流失的产生，可按照工程措施和植物措施相结合、重点治理和一般防护相结合、安全保护和水土资源保护相结合、治理水土流失和恢复、提高土地生产力相结合原则，对建设区水土流失进行系统、全面设计。 |

环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 7.1.1施工期环境空气影响预测与评价 施工期排放的废气主要包括车辆运输扬尘，使用沥青敷设路面时产生的沥青烟，施工机械、车辆排放的尾气等，排放的污染物主要有TSP、NOX和CO、总烃。 （1）扬尘环境影响分析 1）运输车辆扬尘 在修路现场，施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石料、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。由经验数据可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，单位面积道路表面粉尘量越大，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 2）施工场地及施工作业扬尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于工程建设的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放。在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023 其中：Q——起尘量，kg/t·年； V50——距地面50 m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s，与粒径和含水率有关； W——尘粒的含水率，%。 因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表 7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 300 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2211 2.614 3.016 3.18 3.820 4.222 4.624 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm 时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 施工现场的扬尘大小与施工现场的条件、管理水平、机械化强度及施工季节、建设地区土质及天气情况等诸多因素有关。本评价以某建筑工地施工现场扬尘监测数据为例，采用类比法对施工过程可能产生的扬尘影响进行分析。 当风速为2.4m/s 时，距离施工场地不同距离处空气中TSP 浓度值见下表。 表 7-2 施工现场大气中 TSP浓度变化表 距离（m） 0 10 30 40 50 100 200 浓度（mg/m³） 1.75 1.30 0.78 0.365 0.345 0.330 0.29 由上表可以看出：建筑施工扬尘的影响范围在工地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m³，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的1.6倍。在100m处施工扬尘的浓度值为0.33mg/m³，超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求（0.3mg/m³）。 本工程施工期环境保护目标包括宏泰公寓、金潞园、亿城堂庭、集平里、秀水苑、怡水苑，道路施工期产生的扬尘会对工程沿线的环境保护目标产生影响。施工扬尘对施工期的扬尘影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工扬尘影响也就随之结束，同时施工期应设置围挡、围栏及防溢座的设施，施工期间遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网等。 在施工过程中应注意对施工人员的保护，在扬尘量较大的施工阶段或施工地点，应给施工人员佩发口罩；在重污染天气条件下和大风天气的情况下，应减少或停止施工作业。 3）扬尘污染控制措施 为保护好空气环境质量，降低施工工程对周边区域的扬尘污染，建设单位应严格按照《天津市大气污染防治条例》（2018年9月29日修订）、《天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020）》、《天津市建设工程文明施工管理规定》（天津市人民政府令[2006]第100号）、《天津市人民政府办公厅关于印发天津市重污染天气应急预案的通知》（津政办发[2018]65号）及《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等文件中的有关要求，采取以下施工污染控制对策： 1）出现4级或4级以上大风天气时，禁止进行土方施工。现场的工程渣土清理尽量选择在无大风的天气进行。 2）施工工地全部严格采取封闭、高栏围挡、喷淋等措施，围挡高度不低于2.5m，围挡必须稳固、安全、整洁、美观。施工单位负责围挡日常清洁及维护。对破损、变形的围挡应及时修复、更换。底部砌筑高度大于20厘米的连续基座，做到横不留隙，竖不留缝，降低对周边环境的影响。 3）工地内要合理布局，粉质建材的堆放处应固定，以便采取防尘措施。 4）在储存、堆放、运输等过程中必须采取密闭、封闭、苫盖、挡风墙等有效防治扬尘措施，在装卸过程中必须采取密闭、喷淋等有效防治扬尘措施。弃渣土临时堆放点必须采取苫盖和围挡等有效措施，防止扬尘。 5）施工现场的施工垃圾和生活垃圾，必须设置密封式垃圾站集中存放，及时清运。 6）现场主要道路和模板存放、料具码放等场地进行硬化，其他场地全部进行覆盖或者绿化，土方集中堆放并采取覆盖或者固化等措施。 7）必须建立洒水清扫制度，制定专人负责洒水和清扫工作。作业区域做到洒水压尘，保持现场环境卫生。 洒水清扫制度： ①各种施工现场建立扬尘污染防治领导小组，确定扬尘治理专职人员。具体做好定期的检查及日常巡查管理。②配备专用的洒水车或设备进行洒水，制定专人负责。每天上午上下班前、下午上下班前都要对主要道路进行清扫、洒水，保持路面湿润（雨、雪天除外）。③施工现场在土方开挖和回填阶段，应配备雾炮设备，采用湿法作业。④施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗洒和随意倾倒。⑤施工区、生活区、办公区要划分出卫生责任区，设定专人负责，并设置标志牌，标牌上注明责任人及管理范围。⑥对施工过程中产生的施工垃圾，必须及时清扫，运到指定存放处，做到活完脚下清。施工垃圾与生活垃圾要及时清运，清理装车时要洒水进行湿润。运输时要盖苫布，防止扬尘，并做到沿途不遗洒。⑦大风天气必须对易产生飞砂扬尘的材料或部位进行覆盖或洒水湿润，减少扬尘。 8）现场出入口设置应控制数量，出入口必须硬化地面，还要设置车辆冲洗台和冲洗设施，设专人负责冲洗清扫车轮、车帮，保证车辆不带泥上路。现场出入口应设置冲洗车辆设施。 9）运输易产生扬尘的物质时，必须使用具有密闭装置的运输工具，并防止运输过程中发生遗撒或者泄漏。严禁未配装密闭运输装置运输散体物料的车辆或者运输装置破损的车辆上路行驶。施工单位在施工过程中使用未密闭车辆运输渣土、工程土、沙石料等散体物料的，由建设行政主管部门按照《天津市建设工程文明施工管理规定》予以处罚。 10）禁止现场搅拌混凝土。 11）合理安排施工程序，如分段施工、尽快完成，要保证施工的连续性，尤其是对道路、管道、基坑的施工，防止反复施工污染。 12）设置环保监察员，负责检查监督施工人员文明施工和各项环保措施的落实情况。 13）施工作业面应当保持良好的安全作业环境，施工产生的渣土等废弃物应当随产随清。暂存的渣土应当集中堆放并全部苫盖。禁止渣土外溢至围挡以外或者露天存放。施工现场渣土和垃圾清运应当采取喷淋压尘装载，严禁建筑施工运输撒漏。 14）工程建设必须设有安全文明施工措施费，并保证专款专用。 15）施工单位运输工程渣土及砂、石等散体建筑材料，应全部采用智能渣土车辆运输，并按指定路线行驶。 16）当发生重污染天气时，需按照I级（红色）预警、II级（橙色）预警和III级（黄色）预警等级，采取相应的响应措施。若达到III级、II级预警时，除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止所有施工工地的土石方作业（包括管沟开挖、回填、倒运等作业），全面停止使用各类非道路移动机械，全面停止建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车辆上路行驶；若达到I级预警时，除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止全市可能产生大气污染的与建设工程有关的生产活动（塔吊、地下施工等不产生大气污染物的工序除外）。 17）施工工地必须做到“八个百分百”方可施工，具体要求为“现场封闭管理100% 、现场湿法作业100%、场区道路硬100%、渣土物料覆盖100%、物料密闭运输100%、出入车辆清洗100%、扬尘监控安装100%、工地内非道路移动机械车辆100%达标”，安装在线监测和视频监控设备，并与主管部门联网。 （2）施工机械废气环境影响分析 本项目施工机械主要有载重机、压路车、打桩机、柴油动力机械等施工机械，它们排放的污染物主要有CO、NOX、总烃。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。在一般的情况下，距离现场50m处的评价因子CO、NOX小时平均浓度分别为0.2mg/m³和0.13mg/m³；日平均浓度分别为0.13mg/m³和0.062mg/m³，均能满足环境空气质量二级标准的要求。施工机械废气会对工程沿线的环境保护目标会产生一定影响，但是由于施工周期较短，且随着施工的结束施工机械废气的影响也随之消失。 （3）沥青烟的环境影响分析 根据《天津市大气污染防治条例》第五十八条“禁止任何单位和个人在人口集中地区和居民住宅区内新建、改建和扩建产生有毒有害气体、恶臭气体的生产经营场所。禁止任何单位和个人在人口集中地区和其他需要特殊保护的区域内贮存、加工、制造或者使用产生恶臭气体的物质。”的规定。本工程全部使用商品沥青，采用热送、现场热铺工艺，现场不设沥青熔融、拌合，仅在热铺工艺过程中可能产生少量沥青烟。根据天津市及国内其它城市道路施工情况可知，采用商品沥青铺设路面时沥青烟基本不会对距离路边50m 以外区域产生明显影响。本工程建设中采取合理调度，缩短沥青运输车辆在现场的等待时间等措施降低沥青烟对大气环境的影响。 综上，道路施工期的沥青烟会对工程沿线的环境保护目标产生一定影响，但是由于施工周期较短，且随着施工的结束沥青烟的影响也随之消失。 （4）管道焊接烟尘 本工程管道焊接过程中的焊接烟尘属于间断的无组织排放，烟尘产生部位分散在管道沿线，且产生量较小，影响范围集中施工作业带两侧区域。当施工结束后，该影响将随之消失，因此施工期间的焊接烟尘属于短期影响。焊接施工过程中要设置围挡，注意对敏感保护目标进行防护。 7.1.2施工期声环境影响分析 道路建设施工阶段的主要噪声来自于施工过程中施工机械和运输车辆产生的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值较高，如不加以控制，往往会对道路沿线的环境敏感点产生一定影响。据调查，目前国内道路施工采用的机械设备主要有推土机、挖掘机、平地机、压路机等。 采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009中点声源几何发散衰减模式，可计算出各施工设备在距离声源不同距离处的噪声级。噪声预测模式如下： LP（r）=L P（r0）—20lg(r/r0) 式中：L P（r0）— 与声源相距r0处的施工机械噪声级（dB），r0=1m； LP（r）— 与声源相距r处的施工机械噪声级（dB）。 在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，各类施工车辆和施工机械在不同距离处的噪声值预测结果见下表： 表7-3 施工机械噪声影响范围 施工机械 距离（m） 10 15 20 40 60 80 100 120 150 200 推土机 86.0 80.0 73.9 70.4 67.9 66.0 64.4 62.5 60.0 60.0 挖掘机 79.0 73.0 66.9 63.4 60.9 59.0 57.4 55.5 53.0 53.0 装载机 78.5 72.5 66.5 63.0 60.5 58.5 57.0 55.0 52.5 52.5 起重机 76.5 70.5 64.5 61.0 58.5 56.5 55.0 53.0 50.5 50.5 移动式空压机 81.5 75.5 69.5 66.0 63.5 61.5 60.0 58.0 55.5 55.5 混凝土搅拌运输车 83.0 77.0 71.0 67.5 65.0 63.0 61.5 59.5 57.0 57.0 沥青运输卡车 75.0 69.0 63.0 59.5 57.0 55.0 53.5 51.5 49.0 49.0 移动式电焊机 76.5 70.5 64.5 61.0 58.5 56.5 55.0 53.0 50.5 50.5 由上表可知，由于施工机械噪声源强较高，会出现施工场界噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的现象，不仅给施工场地周围声环境带来影响，也对施工机械的操作工人及现场施工人员造成影响。施工期对保护目标的影响分析如下表所示： 表7-4 施工期对环保目标的影响 敏感点名称 距施工场地边界最近距离（m） 影响值 标准值（昼间） 超标情况 宏泰公寓 2 92.3 60 超标 金潞园 7 87.1 60 超标 亿城堂庭 8 86.7 60 超标 集平里 120 68.3 60 超标 益博公寓 105 70.5 60 超标 虹都名苑 8 86.7 60 超标 秀水苑 7 87.1 60 超标 怡水苑 7 87.1 60 超标 福居公寓 7 87.1 60 超标 根据预测结果，施工期推土机、混凝土搅拌运输车等施工机械对道路沿线居民区的噪声影响值均超过了各环境保护目标相应功能区的《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求，对保护目标声环境将产生一定的影响。因此，施工过程中应选取低噪声设备，并做好噪声污染防治措施，并尽量远离保护目标，以减缓对保护目标的影响。宏泰公寓距离施工厂界最近，可以在施工厂界靠近宏泰公寓一侧设置长130米，高2米的隔声屏障，以减缓施工期对宏泰公寓的影响。 施工噪声的影响特点为短期性，暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。其影响一般可为居民理解和接受。但建设施工单位为保护沿线居民的正常生活、学习和休息，应采取必要的噪声控制管理措施，并禁止在噪声敏感点处进行夜间施工，降低施工噪声对环境的影响。 根据天津市人民政府令第6 号《天津市环境噪声污染防治管理办法》，本项目施工期应做到： ①施工期间向周围生活环境排放建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 ②严禁采用人工打桩、气打桩、搅拌混凝土、联络性鸣笛等施工方式。 ③合理安排施工时间，尽量避免在幼儿园上、放学及午休时段施工，禁止夜间（当日22 时至次日6 时）进行产生噪声污染的施工作业。 ④合理安排施工运输车辆的行走路线和时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理的运输路线和时间，避开敏感区域和容易造成影响的时段。 ⑤施工单位要认真贯彻《关于进一步加强夜间建筑施工噪声管理的通告》和《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等有关国家和地方的规定。 （2）运输车辆交通噪声影响分析 由于运输车辆多为重型卡车，在运输材料的过程中交通噪声可能对运输线路沿途公众产生影响。由于运输车辆运行具有分散性、瞬时性特点，噪声源属于流动性和不稳定性声源，对施工沿线周围环境的声环境影响不明显，并且施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。 目前天津市多安排运输车辆在夜间进入城市建成区，可以最大限度的减少车辆对城市交通的干扰，但带来的问题是交通噪声可能对沿途声环境质量造成影响。本项目车辆行驶路线需由交管部门指定，不得随意行驶。 7.1.3施工期水环境影响分析 本项目施工期的废水主要来自施工人员的生活污水、施工过程产生的场地和车辆冲洗废水以及管道试压废水。 （1）施工人员生活污水环境影响分析 生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油等。本工程工地施工人员共计20人，施工期人均产生污水按40L/d人计，则废水产生量为0.8m³/d，主要污染物为COD 浓度约250~400mg/L 可以满足天津市《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准的要求。施工人员生活污水依托施工场地周围的公共厕所，就近排入市政污水管网，不会对水环境产生显著影响。 车辆冲洗废水及管道试压废水 施工期对进出施工区域的车辆车轮、车帮需要进行冲洗以防止扬尘带出。车辆冲洗水产生量较少，一般为40~80 L/车，主要污染物为SS、石油类。本工程中铺设的部分管道需要进行强度试压和严密性试压，试压过程会产生的试压废水。废水中主要污染物为SS。 车辆冲洗水和管道试压水为间歇性排放废水，产生后由可移动式污水泵及管道收集输送至沉淀池（底部经防渗处理，池顶无覆土），池子有效容积为1.5m3，污水停留时间大概20min，经沉淀处理后，上层清液全部回用于车辆冲洗和施工场地、材料堆场的洒水抑尘；下层浑浊废水及泥沙排至施工场地临时设置的泥水蒸发池中，施工结束后，对蒸发池进行掩埋平整，不会对水环境产生显著影响。施工期间禁止向子牙河内直接导排车辆冲洗水、管道试压废水及生活污水，以上废水需做到优先循环利用。 7.1.4 施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物包括工程弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）工程弃土 工程弃土主要为清表产生的挖方土、地面清理过程产生的废弃土方，工程弃方量为14190m³，这部分固体废物应按照天津市工程弃土管理规定进行处置，禁止向子牙河倾倒。施工现场存放挖方土的场地应根据有关要求选址并采取防护措施。 （2）建筑垃圾 本项目施工过程中会有建筑废料产生，如水泥、石灰、编织袋、包装袋、废管材和破除临时道路产生的废弃建筑材料等，产生量约400m³。这类固体废物一般是无害的，但影响市容，妨碍交通运输，同时可能加重工地扬尘污染。施工中要加强管理，从生产、运输、堆放等各环节采取措施，减少撒落，及时打扫，及时清运，避免污染环境，减少扬尘的污染。施工单位应采取有效措施，从源头上减少废料产生，并加强回收利用，严禁浪费，不能利用的应交由环卫部门妥善处理。 弃土、渣土污染防治措施： 施工单位必须严格按规定办理好余泥、渣土、建筑垃圾等固体废物的排放的手续，获得天津市有关主管部门批准后方可在指定的受纳地点弃土，渣土应运至渣土管理部门指定渣土处理厂处理，同时应尽量做到一次弃土、弃渣到位，防止多次倒运造成反复污染环境。弃土、弃渣的装卸、运输应尽量避开雨天进行，弃土、弃渣堆放边坡要夯实，防止雨水冲刷造成水土流失，有条件应设置弃土、弃渣堆放的护墙和护板。弃土、弃渣运输须采用密闭或者封闭良好的车辆，禁止超载运输，防止弃土散落。将弃土运输、最终处置中的环保措施列本项目的弃土处理协议中，有关单位按照协议规定具体落实这些措施。 （3）施工人员生活垃圾 本工程施工人员共计20人，按每人产生生活垃圾1kg/d 计，施工期生活垃圾产生总量约0.02t/d。施工人员生活垃圾定点存放，由环卫部门定期清运，不会对环境造成二次污染。 本项目严格禁止在施工过程中将工程弃土及建筑垃圾向子牙河倾倒或者堆放在其沿岸，以致对河流水质产生不利影响。综上所述，本项目施工过程通过采取必要的污染防治措施后，预计施工期固体废物能够得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 7.1.5 施工期生态影响分析 （1）施工临时占地 本工程无临时占地，施工过程产生的建筑垃圾及废弃土方将随工程的实施及时清运，不在施工现场堆放；施工建筑材料、管道将在道路红线范围内进行临时堆放，不占用周边区域土地。 （2）工程永久占地 本工程为新建道路及配套管线工程，永久占地面积为8086m²，土地利用类型为规划道路用地。施工过程中对土壤产生扰动，使土壤表层强度压实，表层土壤团粒结构破坏呈粉状，导致土壤通透性下降，土壤水分与养分状况恶化。工程对土壤的扰动范围主要集中在道路沿线，影响范围有限。工程的建设不会对区域的土地利用结构产生显著影响。 （3）水土流失影响 本工程道路施工会导致土壤结构的破坏，地表土壤的抗冲蚀能力降低。项目挖出的土方及借土方就地堆放，废弃的土方择地堆放，在大风、大雨条件下，会造成水土流失。此外部分边坡的开挖等工程会对一定范围的地表造成较大的扰动，土壤结构被破坏，土壤抗侵蚀能力降低。本项目在施工期及运营期内为降低工程对其周围地形、土壤的影响程度，防止水土流失，可按照工程措施和植物措施相结合、重点治理和一般防护相结合、安全保护和水土资源保护相结合、治理水土流失和恢复、提高土地生产力相结合原则，对建设区水土流失进行系统、全面设计，可采取如下措施防治水土流失： 1）合理弃土：弃土运输至渣土管理部门指定地点。为避免临时堆土场的水土流失，建设单位应采用防尘布覆盖全部弃土。苫盖栓牢、压实，做到刮风不开。苫盖接口紧密，接口处互相叠盖，不留空隙；苫盖拉挺、平整，不得有折叠和凹陷。 2）材料堆放场：施工场地要设置材料堆放场堆放砂石料等建筑材料，为了防止降雨对材料堆放场的冲蚀，材料堆放场周围用编织土袋进行拦挡，材料顶部用苫布进行覆盖。 3）合理安排施工时间：在施工过程中，合理安排施工顺序，雨季中尽量减少土地开挖面，并争取土料的随挖、随运、随铺、随压。将施工过程中的泥浆经沉淀、晾干后回填，对水质环境影响能控制在较小范围内，且产生水土流失量较小。 4）组织管理：建设单位在工程建设施工过程中，必须加强施工队伍组织和管理，避免发生施工区外围植被破坏，以缩小植被生态损害程度。本方案中各项水土保持设施在主体工程建设中得到落实后，对项目建设区可能产生的水土流失能起到显著的抑制作用，起到防止水土流失、保护生态环境的作用。 （4）对周围景观的影响 本工程所在区域景观较单一，施工过程中对景观的影响主要是施工作业，机械设备多，施工人员多，原有平静的环境变成了大规模的施工建设。但随着施工的完成，施工作业消失，原有的单一景观将被区域实施的道路工程所取代。因此，工程的施工建设对周围景观的影响是短暂的。 （5）对子牙河永久性保护生态区域的影响 本项目道路红线距离子牙河红线区约470m，项目不占用子牙河永久性保护红区域。本项目施工应按照《天津市生态用地保护红线划定方案》的管控要求严格控制施工内容及范围，将所有施工占地设置于远离子牙河永久性保护生态区域一侧位置，严禁施工活动占用子牙河永久性保护生态区域，严禁在永久性保护生态区域内取土、排放污水、倾倒废弃物，及时清理施工场地，同时严格落实保持土壤的理化性质和肥力水平、防止水土流失的措施，尽快恢复地表原貌。 7.1.6 施工期社会环境影响 （1）交通影响分析 本工程在建设过程不可避免要对现状交通、社会经济、公共设施等社会环境产生一定的影响（包括有利、不利两方面的影响），建设单位以及各施工单位必须采取有效措施，将工程可能对社会环境造成的不利影响降至最低程度。 本工程对当地交通的影响主要是增加本工程临近的向东南路、纪念馆路等城市道路的车流量，给当地的交通带来较大压力。此外运输车辆如不能很好地密封遮盖，则倾撒在路面的灰土、物料等都会给道路路况带来影响。 本评价建议施工单位采取以下交通疏导措施： 1）采取合理安排施工时间，避开道路交通高峰。 2）加强管理、控制施工机械和建筑材料堆存不占用现有道路，做到文明施工，保证车辆顺利通过，不阻塞交通。 3）在车辆绕道处设置大型醒目的绕道行驶标识牌，指导车辆渠化分流。 4）建立与交警部门联系的直通道，及时反馈现场交通状况，在工作日上、下班高峰期请交警到现场帮助指挥，当严重塞车或突发事件塞车时，及时请交警到现场指挥并按应急方案进行分流。 5）施工现场周围划定警戒区，设置路障，严禁非施工人员和车辆进入施工现场。 6）加强各封锁路口与施工现场的联系，配备对讲机和手提电话等必要的通讯器材。 总之，本项目施工期造成的交通不利影响是暂时性的，随着施工的结束而消失。本工程的对于健全区域路网骨架，疏导区域内交通具有重要的作用。 其他方面的影响 本工程施工范围目前尚未发现本工程范围内有文物古迹、古树名木或者其它需要特殊保护的重要建筑、物种和历史遗迹等。但是，施工过程中一旦发现有文物或者珍惜物种、古树名木以及其它需要保护的敏感目标，建设单位应立即停工，并按照《中华人民共和国文物保护法》及《中华人民共和国文物保护法实施条例》等国家和地方的法律、法规对这些保护目标进行保护，并上报有关主管部门，得到批准后方可继续施工。 7.1.7施工期环境管理 施工期环境影响是阶段性的伴随着工程的结束而消失，但是应采取有效措施，将影响控制在最小水平。在施工中应严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市环境噪声防治管理办法》及《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市清新空气行动方案》、《天津市重污染天气应急预案》、《防治城市扬尘污染技术规范》及《天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020）》、《天津市人民政府办公厅关于印发天津市重污染天气应急预案的通知》（津政办发[2018]65号）等的有关规定。将扬尘控制、防止遗洒泄漏、减少噪声固废处置的措施纳入建设工程施工方案，同时将扬尘、废水、噪声、固废治理费用列入工程造价。施工队要严格遵守，建立施工工地扬尘管理制度与控制责任制度，做到文明施工。建议建设单位委托环境监理单位对项目施工期进行环境保护监督管理，以提高环境影响评价的有效性，实现工程建设项目环保目标，更好的落实环境保护设施与措施，防止环境污染和生态破坏，以满足工程竣工环境保护验收要求。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 大气环境影响分析 项目营运后对大气环境的影响主要是汽车尾气，污染物主要为CO、总烃、NOx。本项目为新建城市支路工程，不属于新建包含1km 及以上隧道工程的城市快速路、主干路等城市道路项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018，无需开展大气环境影响预测与评价工作。 7.2.2 废水环境影响分析 运营期间废水污染源主要为降水冲刷路面造成的路面径流。在自然降水过程中，本项目路面上会产生相应的径流（包含冬季雪融化后形成的径流），本评价主要针对这方面的运营期废水进行环境影响分析。 由于路面机动车行驶过程中产生的污染物如汽车尾气排放物、路面滴油、轮胎摩擦微粒、尘埃等多扩散于大气或降落于路面上，随着路面降雨的冲刷带到项目所在地附近水体中，对受纳水体的水质产生影响。桥面雨水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、石油类等，在降雨初期污染物浓度较高，将可能对其水质造成一定影响。 路面径流中污染物浓度与降雨量、降雨持续时间密切相关，根据目前国内对路面径流浓度的测试资料，一般情况下，降雨初期到形成路面径流的大约30分钟内，雨水总量较小、污染物浓度较高；然后随着降水时间的延长，雨水量增大，各类污染物浓度迅速下降；降雨历时40～60分钟后，路面基本冲刷洁净，路面径流中污染物浓度稳定在较低的水平。类比有关监测统计资料，预测本项目运营期间降雨形成路面径流2小时内各类污染物评均浓度见下表。 表 7-5 路面径流中污染物浓度 单位：mg/L，pH值除外 项目 pH 值 COD BOD5 石油类 SS 平均值 7.4 107 20 7.0 221 通过以上分析及污染物浓度预测结果，可知运营期路面径流中污染物浓度比较低，水质基本为中性，BOD5、石油类、COD 等污染物浓度均较低；同时由于雨水中所含的SS 等污染物经泥沙的吸附等作用后才有可能到达收纳水体，从而使污染物浓度变得更低，对收纳水体的影响是比较小的。本项目经道路两侧雨水收集系统收集后，排入现状子牙河南雨水泵站，最终排入子牙河。 综上所述，运营期路面径流排放去向合理，污染物浓度较低，预计不会对地表水环境造成不利影响。 7.2.3 声环境影响分析 根据“市环保局关于印发《天津市<声环境质量标准>适用区域划分》（新版）的函”（津环保固函〔2015〕590 号）中噪声功能区划方案，本工程所在区域为2 类声功能区，执行《声环境质量标准》中2 类标准。由预测结果可知，项目建设前后，本项目环境敏感目标处噪声级增高量达5dB（A）以上，因此声环境影响评价等级确定为一级，以道路中心线外两侧200m以内为评价范围。 本工程运营期间对环境的影响主要是道路来往车辆的交通噪声，本评价主要是对营运期噪声达标距离及道路两侧200m范围内敏感建筑进行预测，了解项目在建成运营过程中可能形成的噪声水平、影响范围和危害程度，从而制定有效的防治措施。 预测模式 按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中预测模式进行预测，预测噪声时采用环安科技噪声环境影响评价系统NoiseSystem，采用的预测方法与《户外声传播衰减的一般技术方法》基本一致。 （1）第i类车等效声级的预测模式： 式中：Leq（h）i——第i类车的小时等效声级，dB(A)； ——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级。 Ni ——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m； vi ——第i类车的平均车速，km/h； T ——计算等效声级的时间，1h； ——预测点到有限长路段两端的张角，弧度； ΔL——由其它因素引起的修正量，dB(A)。 （2）总车流等效声级应按下式计算： 式中：Leq(h)大、Leq(h)中、Leq(h)小——分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接到的交通噪声值，dB(A)。 2、预测参数的选取 （1）交通量 本项目拟于2022年4月建成通车，预测特征年取近期（2022年）、中期（2027年）、远期（2032年），各特征年道路交通流量预测值见下表。 表 7-6 各特征年交通量预测表 单位：pcu/h 道路名称 2022年 2027年 2032年 集平道 393 526 704 表7-7 车辆构成比例及交通量 单位：辆/h 年份 （年） 昼间 夜间 小型车 中型车 大型车 合计 小型车 中型车 大型车 合计 2022 297 85 42 424 66 19 9 94 2027 398 114 57 568 88 25 13 126 2032 532 152 76 760 118 34 17 169 注：昼夜车流量比取5:1；昼间时间段为16个小时（北京时间 6:00-22:00），夜间时间段为8个小时（北京时间22:00-早6:00）；车型比按小型车:中型车:大型车=7:2:1计；车型折算系数按小型车:中型车:大型车=1:1.5:2。 （2）道路宽度及车速确定 集平道规划为城市支路，双向两车道，规划红线宽度16米，横断面具体布置为：2m（人行道）+2.5m（非机动车道）+3.5m（车行道）+3.5m（车行道）+2.5m（非机动车道）+2m（人行道）。集平道设计车速为20km/h，预测车速以设计车速计算。 （3）7.5m 处的辐射声级 参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）提供的计算方法，本项目各类型汽车7.5m 处平均辐射声级见下表。 表7-8 不同类型车辆的平均辐射噪声级Loi值（7.5m处） 单位：dB（A） 路段 车型 2022年 2027年 2032年 昼 夜 昼 夜 昼 夜 集平道 小型车 55.0 55.3 54.8 55.3 54.4 55.3 中型车 52.8 51.9 52.9 52.0 53.1 52.0 大型车 61.4 60.8 61.5 60.8 61.6 60.8 3、预测方案 ①选取本工程近期、中期、远期的车流量，根据车流量、车型比估算出道路噪声源强，然后进行噪声水平声场的扩散计算，给出噪声达标距离。选取道路中期参数，进行噪声垂直声场预测。 ②对道路两侧现有的环境保护目标给出远期噪声预测结果，评价其噪声达标情况，提出相应的噪声防范建议。 4、噪声影响预测结果与分析 （1）水平声场预测结果 根据选定的预测模式和相关参数，计算出拟建项目运营期各特征年（近期、中期及远期）的交通噪声预测值，详见下表。 表7-9 拟建项目道路沿线噪声预测结果 单位：dB（A） 道路 预测年度（年） 时段 距道路中心线距离（m） 10 20 40 60 80 120 160 200 集平道 近期 昼间 53.3 48.3 43.3 40.8 39.2 36.8 35.1 33.7 夜间 46.7 41.7 36.6 34.2 32.6 30.2 28.5 27.0 中期 昼间 54.6 49.6 44.5 42.1 40.4 38.1 36.3 34.9 夜间 48.1 43.1 38.0 35.6 24.0 31.6 29.9 28.4 远期 昼间 51.8 46.4 42.6 40.5 39.0 36.8 35.2 33.8 夜间 47.9 42.4 38.6 36.5 35.0 32.8 31.2 29.8 表7-10 拟建道路近期、中期和远期噪声达标距离（距道路中心线线两侧） 单位：m 时段 2类达标距离m 标准(2类） 昼间 夜间 近期 距道路中心线 3 5 60 距道路边界线 0 0 50 中期 距道路中心线 3 7 60 距道路边界线 0 1 50 远期 距道路中心线 3 8 60 距道路边界线 0 2 50 由上表可以看出： 近期，集平道昼间道路中心线3m外区域声环境均可满足2类功能区标准要求；夜间2类声环境功能区达标距离为道路中心线5m外。近期集平道昼、夜间道路边界线外声环境均可满足2类功能区标准要求。近期集平道道路红线外声环境均可满足2类功能区标准要求。 中期，集平道昼间道路中心线3m外区域声环境均可满足2类功能区标准要求；夜间2类声环境功能区达标距离为道路中心线7m外。中期集平道昼间道路边界线外声环境均可满足2类功能区标准要求，夜间道路边界线1m外声环境均可满足2类功能区标准要求。中期集平道道路红线外声环境均可满足2类功能区标准要求。 远期，集平道昼间道路中心线3m外区域声环境均可满足2类功能区标准要求；夜间2类声环境功能区达标距离为道路中心线8m外。远期集平道昼间道路边界线外声环境均可满足2类功能区标准要求，夜间道路边界线2m外声环境均可满足2类功能区标准要求。远期集平道道路红线外声环境均可满足2类功能区标准要求。 由于远期车流量增加集平道道路红线两侧昼、夜间噪声影响值比近、中期均有不同程度的提高。 图7-1 集平道运行近期等声级线图（昼间） 图7-2 集平道运行近期等声级线图（夜间） 图7-3 集平道运行中期等声级线图（昼间） 图7-4 集平道运行中期等声级线图（夜间） 图7-5 集平道运行远期等声级线图（昼间） 图7-6 集平道运行远期等声级线图（夜间） （2）垂直声场的预测结果 根据现场勘查、选址周边用地规划，道路两侧有现状住宅；西南侧有规划居住及学校用地。综合考虑运营期现状环境保护目标及规划环境保护目标及远期非机动车道及人行道的建设，本评价给出运营期道路边界线外20m处的垂直断面噪声计算结果。在不考虑地形、绿化和隔声屏障等降噪措施的条件下，预测结果如下。 表7-11 集平道远期垂直断面交通噪声预测结果 单位：dB(A) 距离道路边界线外20m处 楼层数 距离地面高度（m） 2022年 2027年 2032年 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1层 1.5 45.9 39.3 47.1 40.7 48.2 41.9 2层 4.5 48.4 41.8 49.7 43.2 50.7 44.4 3层 7.5 48.4 41.8 49.6 43.2 50.7 44.4 4层 10.5 48.3 41.6 49.5 43.0 50.6 44.3 5层 13.5 48.1 41.4 49.3 42.8 50.4 44.1 6层 16.5 47.8 41.2 49.1 42.6 50.2 43.9 9层 25.5 47.1 40.5 48.3 41.9 49.4 43.1 15层 43.5 45.6 39.0 46.8 40.4 47.9 41.6 20层 58.5 44.5 37.9 45.7 39.3 46.8 40.5 25层 73.5 43.5 36.9 44.7 38.3 45.8 39.5 30层 88.5 42.6 36.0 43.9 37.4 44.9 38.6 图7-7 集平道近期昼、夜间垂向等声级线图 图7-7 集平道中期昼、夜间垂向等声级线图 图7-7 集平道远期昼、夜间垂向等声级线图 根据垂向预测结果可知，在距道路边界线一定距离处，随着高度的增加，噪声预测结果呈现先增加后降低的趋势。本项目集平道运行远期道路边界线外昼、夜间噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 环境保护目标噪声影响预测 本项目临路的噪声环境保护目标为道路两侧的金潞园、亿城堂庭、益博公寓、集平东里、宏泰公寓、集平里以及规划居住及学校用地。本次选取离道路最近的宏泰公寓、亿城堂庭、金潞园进行噪声影响预测，分别以集平道近期（2022年）、中期（2027 年）和远期（2037年）相关参数，预测其对环境保护目标的噪声影响，并对工程建设前后环境保护目标噪声变化情况进行分析，结果如表7-12 所示。

表 7-12环境保护目标噪声预测结果	单位：dB（A）

| 保护目标 | 距道路 中心线距离m | 距道路边界线距离m | 时期 | 层数 | 高度 （m） | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 增加量 | 达标情况 | 标准 | 选取的 噪声监 测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 宏泰公寓11号楼 | 临集平道第一 排 | 10 | 4 | 近期 | 1 | 1.5 | 52.2 | 45.6 | 53.5 | 43 | 55.9 | 47.5 | 2.4 | 4.5 | 达标 | 达标 | 2 类（昼 间 60、 夜间 50） | 3# |
|  |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 51.6 | 44.9 | 53.5 | 42.5 | 55.7 | 46.9 | 2.2 | 4.4 | 达标 | 达标 |  | 4# |
|  |  |  |  |  | 6 | 16.5 | 49.8 | 43.1 | 53.5 | 42.5 | 55.0 | 45.8 | 1.5 | 3.3 | 达标 | 达标 |  | 5# |
|  |  |  |  | 中期 | 1 | 1.5 | 53.5 | 47.0 | 53.5 | 43 | 56.5 | 48.5 | 3.0 | 5.5 | 达标 | 达标 |  | 3# |
|  |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 52.8 | 46.3 | 53.5 | 42.5 | 56.2 | 47.8 | 2.7 | 5.3 | 达标 | 达标 |  | 4# |
|  |  |  |  |  | 6 | 16.5 | 51.0 | 44.5 | 53.5 | 42.5 | 55.4 | 46.6 | 1.9 | 4.1 | 达标 | 达标 |  | 5# |
|  |  |  |  | 远期 | 1 | 1.5 | 54.6 | 48.3 | 53.5 | 43 | 57.1 | 49.4 | 3.6 | 6.4 | 达标 | 达标 |  | 3# |
|  |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 53.9 | 47.6 | 53.5 | 42.5 | 56.7 | 48.8 | 3.2 | 6.3 | 达标 | 达标 |  | 4# |
|  |  |  |  |  | 6 | 16.5 | 52.1 | 45.8 | 53.5 | 42.5 | 55.9 | 47.5 | 2.4 | 5.0 | 达标 | 达标 |  | 5# |
| 宏泰公寓9号楼 | 临集平道第一 排，临向东南路第一排 | 60 | 54 | 近期 | 1 | 1.5 | 39.7 | 33.1 | 64.5 | 44 | 64.5 | 44.3 | 0.0 | 0.3 | 达标 | 达标 | 4a类（昼 间70、 夜间55） | 12# |
|  |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 42.4 | 35.7 | 65.5 | 45 | 65.5 | 45.5 | 0.0 | 0.5 | 达标 | 达标 |  | 13# |
|  |  |  |  |  | 5 | 13.5 | 43.0 | 36.3 | 66 | 45.5 | 66.0 | 46.0 | 0.0 | 0.5 | 达标 | 达标 |  | 14# |
|  |  |  |  | 中期 | 1 | 1.5 | 40.9 | 34.5 | 64.5 | 44 | 64.5 | 44.5 | 0.0 | 0.5 | 达标 | 达标 |  | 12# |
|  |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 43.6 | 37.1 | 65.5 | 45 | 65.5 | 45.7 | 0.0 | 0.7 | 达标 | 达标 |  | 13# |
|  |  |  |  |  | 5 | 13.5 | 44.2 | 37.7 | 66 | 45.5 | 66.0 | 46.2 | 0.0 | 0.7 | 达标 | 达标 |  | 14# |
|  |  |  |  | 远期 | 1 | 1.5 | 42.0 | 35.7 | 64.5 | 44 | 64.5 | 44.6 | 0.0 | 0.6 | 达标 | 达标 |  | 12# |
|  |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 44.7 | 38.4 | 65.5 | 45 | 65.5 | 45.9 | 0.0 | 0.9 | 达标 | 达标 |  | 13# |
|  |  |  |  |  | 5 | 13.5 | 45.3 | 39.0 | 66 | 45.5 | 66.0 | 46.4 | 0.0 | 0.9 | 达标 | 达标 |  | 14# |
| 金潞园1号楼 | 临向东南路第一排 | 15 | 9 | 近期 | 1 | 1.5 | 42.6 | 35.9 | 61.5 | 41.2 | 61.6 | 42.3 | 0.1 | 1.1 | 达标 | 达标 | 4a类（昼 间70、 夜间55） | 15# |
|  |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 44.7 | 38.1 | 62.5 | 42 | 62.6 | 43.5 | 0.1 | 1.5 | 达标 | 达标 |  | 16# |
|  |  |  |  |  | 6 | 16.5 | 43.8 | 37.2 | 63 | 43 | 63.1 | 44.0 | 0.1 | 1.0 | 达标 | 达标 |  | 17# |
|  |  |  |  | 中期 | 1 | 1.5 | 43.8 | 37.3 | 61.5 | 41.2 | 61.6 | 42.7 | 0.1 | 1.5 | 达标 | 达标 |  | 15# |
|  |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 45.9 | 39.5 | 62.5 | 42 | 62.6 | 43.9 | 0.1 | 1.9 | 达标 | 达标 |  | 16# |
|  |  |  |  |  | 6 | 16.5 | 45.1 | 38.6 | 63 | 43 | 63.1 | 44.3 | 0.1 | 1.3 | 达标 | 达标 |  | 17# |
|  |  |  |  | 远期 | 1 | 1.5 | 44.9 | 38.6 | 61.5 | 41.2 | 61.6 | 43.1 | 0.1 | 1.9 | 达标 | 达标 |  | 15# |
|  |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 47.0 | 40.7 | 62.5 | 42 | 62.6 | 44.4 | 0.1 | 2.4 | 达标 | 达标 |  | 16# |
|  |  |  |  |  | 6 | 16.5 | 46.1 | 39.8 | 63 | 43 | 63.1 | 44.7 | 0.1 | 1.7 | 达标 | 达标 |  | 17# |
| 亿城堂庭14号楼 | 临集平道第一排建筑 | 16 | 10 | 近期 | 1 | 1.5 | 50.8 | 44.2 | 53.5 | 42.5 | 55.4 | 46.4 | 1.9 | 3.9 | 达标 | 达标 | 2 类（昼 间 60、 夜间 50） | 6# |
|  |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 50.7 | 44.0 | 53.5 | 42.5 | 55.3 | 46.3 | 1.8 | 3.8 | 达标 | 达标 |  | 7# |
|  |  |  |  |  | 6 | 16.5 | 49.4 | 42.8 | 54.5 | 45.5 | 55.7 | 47.4 | 1.2 | 1.9 | 达标 | 达标 |  | 8# |
|  |  |  |  |  | 10 | 28.5 | 47.8 | 41.2 | 54.5 | 43 | 55.3 | 45.2 | 0.8 | 2.2 | 达标 | 达标 |  | 9# |
|  |  |  |  |  | 16 | 46.5 | 45.9 | 39.2 | 52.5 | 42.5 | 53.4 | 44.2 | 0.9 | 1.7 | 达标 | 达标 |  | 10# |
|  |  |  |  |  | 26 | 76.5 | 43.5 | 36.9 | 54.5 | 44.5 | 54.8 | 45.2 | 0.3 | 0.7 | 达标 | 达标 |  | 11# |
|  |  |  |  | 中期 | 1 | 1.5 | 52.1 | 45.6 | 53.5 | 42.5 | 55.9 | 47.3 | 2.4 | 4.8 | 达标 | 达标 |  | 6# |
|  |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 51.9 | 45.4 | 53.5 | 42.5 | 55.8 | 47.2 | 2.3 | 4.7 | 达标 | 达标 |  | 7# |
|  |  |  |  |  | 6 | 16.5 | 50.7 | 44.2 | 54.5 | 45.5 | 56.0 | 47.9 | 1.5 | 2.4 | 达标 | 达标 |  | 8# |
|  |  |  |  |  | 10 | 28.5 | 49.0 | 42.6 | 54.5 | 43 | 55.6 | 45.8 | 1.1 | 2.8 | 达标 | 达标 |  | 9# |
|  |  |  |  |  | 16 | 46.5 | 47.1 | 40.6 | 52.5 | 42.5 | 53.6 | 44.7 | 1.1 | 2.2 | 达标 | 达标 |  | 10# |
|  |  |  |  |  | 26 | 76.5 | 44.8 | 38.3 | 54.5 | 44.5 | 54.9 | 45.4 | 0.4 | 0.9 | 达标 | 达标 |  | 11# |
|  |  |  |  | 远期 | 1 | 1.5 | 53.3 | 46.8 | 53.5 | 42.5 | 56.4 | 48.2 | 2.9 | 5.7 | 达标 | 达标 |  | 6# |
|  |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 53.1 | 46.7 | 53.5 | 42.5 | 56.3 | 48.1 | 2.8 | 5.6 | 达标 | 达标 |  | 7# |
|  |  |  |  |  | 6 | 16.5 | 51.9 | 45.4 | 54.5 | 45.5 | 56.4 | 48.5 | 1.9 | 3.0 | 达标 | 达标 |  | 8# |
|  |  |  |  |  | 10 | 28.5 | 50.3 | 43.8 | 54.5 | 43 | 55.9 | 46.4 | 1.4 | 3.4 | 达标 | 达标 |  | 9# |
|  |  |  |  |  | 16 | 46.5 | 48.3 | 41.9 | 52.5 | 42.5 | 53.9 | 45.2 | 1.4 | 2.7 | 达标 | 达标 |  | 10# |
|  |  |  |  |  | 26 | 76.5 | 46.0 | 39.5 | 54.5 | 44.5 | 55.1 | 45.7 | 0.6 | 1.2 | 达标 | 达标 |  | 11# |

图7-9 敏感点水平声场预测结果示意图（近期昼间，贡献值） 图7-10 敏感点水平声场预测结果示意图（近期夜间，贡献值） 图7-11 敏感点水平声场预测结果示意图（中期昼间，贡献值） 图7-12 敏感点水平声场预测结果示意图（中期夜间，贡献值） 图7-13 敏感点水平声场预测结果示意图（远期昼间，贡献值） 图7-14 敏感点水平声场预测结果示意图（远期夜间，贡献值） 由预测结果可知，宏泰公寓临向东南路第一排建筑、金潞园临纪念馆路第一排建筑，昼夜间各高度噪声预测值均能满足4a类标准要求，宏泰公寓、亿城堂庭昼夜间各高度噪声预测值均能满足2类标准要求。 其他敏感保护目标：益博公寓临纪念馆路第一排建筑、集平东里、集平里临纪念馆路第一排建筑、集平里临向东南路第一排建筑，昼、夜间各高度噪声预测值均满足《声环境质量标准》中4a类标准要求。益博公寓、集平里其他建筑昼夜间各高度噪声预测值均能满足《声环境质量标准》中2类标准要求。环保目标宏泰公寓、亿城堂庭、金潞园、益博公寓、集平里、集平东里现状均已安装隔声窗。 5、噪声防治措施： 本项目各项工程建成后，营运期间噪声源主要为道路上车辆行驶产生的交通噪声。为了努力降低交通噪声对沿线环境的影响，控制污染，减少噪声危害，需要采取必要的防护措施和手段，减少其干扰，保护群众的环境权益。本项目各路段两侧未来还要进行开发建设，因此对未来规划提出控制要求是必要的。 ①宏观治理措施 对交通噪声进行综合治理，规划部门、环保部门、交管部门通力合作，搞好城市规划。在城乡建设规划中应考虑控制人口和用地规模，合理安排功能区和建设布局，处理好交通发展和环境保护的关系，有效预防交通噪声污染。本评价建议道路两侧达标距离内临路第一排建筑宜为商业建筑或其它非噪声敏感建筑。如果在达标距离内临路第一排建设噪声敏感建筑，如住宅、机关、科研单位、学校（教学楼）、医院（病房）等需要保持安静的建筑物，须对以上临路建筑安装隔声通风窗，尽量减轻对其声环境质量的影响程度。 ②降低声源噪声 a. 严格控制施工质量，保证优质工程；对工程的质量保证要采取加强措施，保证路面在营运期不发生因下沉、裂缝、凹凸不平等问题而增加车辆行驶噪声。 b. 建议路面采用多孔隙沥青混合料面层的低噪声路面，据欧洲试验路段结果，较传统的密级配路面降低噪声3～6dB(A)。 ③控制噪声传播途径，科学建设道路两侧的绿化设施，邻近规划环保目标路段两侧尽量种植高大、枝叶繁茂的乔木，同时密植灌木、草坪形成立体绿化。 综上所述，本工程运营后不会对周边环境保护目标产生明显影响。 7.2.4 固体废物影响分析 道路营运期固体废物主要为过往车辆及行人丢弃的饮料瓶、废纸盒等生活垃圾，在整个道路沿线随机分散产生，且产生量较小，由当地市政环卫部门负责清扫、收集、外运，不会对道路沿线环境造成危害。 营运期污染源的产生是由于过往车辆和行人缺乏环境意识或无意间、偶然间造成的，可以通过加强环保知识宣传和规范文明驾车行为习惯来加以约束，消减道路营运期固体废弃物污染源的不利影响。 7.2.5 社会影响分析 本工程建设的社会影响主要包括以下几个方面： （1）项目对道路沿线居民生活水平和生活质量的影响 本工程实施后，通过新建道路，可为居民日常出行创造更好的条件，有效改善道路沿线居民的出行环境，从而提高当地居民的生活质量。 （2）项目对所在地区不同利益群体的影响 项目实施过程中会给当地居民带来一定的生活不便，但项目的实施可极大的改善当地居民的生活条件，为其创造更好的出行条件。因此，总体上看，本工程对当地居民的影响利大于弊。 建设单位方面，实施本工程可为该区域提供安全、快捷、畅通的外部交通条件，为区域的开发建设提供良好的基础设施条件；同时也可为建设单位今后从事相关或类似项目积累经验。 对于政府而言，本项目的建设可以起到完善地区支路网系统作用，并带动红桥区周边地块的开发建设，盘活土地资源和带动该地区的经济发展，对红桥区的土地开发建设具有及其重要的意义。因此，本项目的实施能够得到政府的支持。 （3）项目对所在区域基础设施建设的影响 本工程的建设将有利于提高区域的基础设施水平，改善区域的交通条件，促进区域内外的交流，扩大对外开放，极大地促进产业的发展，促进项目影响区域的经济和社会发展。 7.3 环境风险分析 7.3.1施工期环境风险分析 本项目属于市政道路工程，由于受施工方法、组织管理、人员组成、施工环境以及施工方法等因素的影响，施工中不可避免的存在着各种事故风险。对环境可能产生重大影响的活动主要包括施工破坏污水管道。此类风险大部分是由于对施工区域现有地下管线铺设情况不了解或施工机械使用不当造成的。产生的后果主要是造成污水溢流到道路上，造成路面积水，严重时甚至造成工程土流失淤积。这种事故在关闭阀门或将泄漏点修复后即可消除，基本不会对人群健康和环境质量产生较大影响。从事故发生的原因分析，多数事故是由于管理不善和操作失误造成的，有些情况下是因为对现有管线走向、埋深不甚明确所致。工程施工过程应加强施工管理，强化责任意识，施工前对地下管网铺设情况进行详细、周密调查，避免对现有雨污水管网造成破坏。近年来，天津市在市政工程施工时基本没有产生较大的环境风险事故。 施工前对地下管网铺设情况进行详细、周密调查，避免对周边输水、污水、燃气管网造成破坏，工程施工过程应加强施工管理，强化责任意识。 7.3.2营运期环境风险分析 7.3.2.1评价依据 风险调查 根据工程分析并按《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018 中“物质危险性标准”，对本工程涉及的物质进行危险性识别，筛选出本项目主要涉及的风险评价因子为管道输送的天然气，物质危险特性见下表。 表7-13 天然气物质危险特性表 标识 中文名：天然气 英文名：natural gas，NG 分子式：/ 分子量：/ 危规号：21007 UN编号：1971 CAS号：8006-14-2 理性 外观及形状：无色无臭气体 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚 熔点（℃）：/ 沸点（℃）：-161.49 相对密度（水=1）：0.451（液化） 相对密度（水=1）：0.55 饱和蒸气压（kPa）：/ 禁忌物：强氧化剂、卤素 临界压力（MPa）:4.59 临界温度（℃）：-82.3 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 危险特性 侵入毒性：吸入 毒性：LD50：/，LC50：/ 引燃温度（℃）：482-632 闪点（℃）：/ 爆炸下限（%）：5.3 爆炸上限（%）：15 燃烧性：易燃 燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、水 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸性的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉 健康危害 侵入途径：吸入 健康危害：对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 急性中毒：当空气中浓度达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 工作场所最高允许浓度：未制定；前苏联MAC 300mg/m³。 急救 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 泄露处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 （2）风险潜势判断 本项目主要涉及的风险评价因子为管道输送的天然气，管道管径为DN200，设计压力0.4MPa，属于中压管道。DN200管道两个阀井之间最大距离为260m，作为最大储存量核算依据，两个阀井之间管段内最大存储量为0.006t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018 中附录B，本项目涉及的危险物质为甲烷，临界量为10t。危险物质数量与临界量比值Q=0.0006，属于Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价等级划分依据见下表。 表7-14 风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、 风险防范措施等方面给出定性的说明。 本项目环境风险评价工作内容可开展简单分析。 7.3.2.2环境敏感保护目标 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，油气、化学品输送管线项目一级、二级评价距管道中心线两侧一般均不低于200m，三级评价距管道中心线两侧一般均不低于100m。本项目参照三级评价确定评价范围，天然气管线中心线两侧100m范围内环境敏感目标为金潞园、亿城堂庭、虹都名苑、宏泰公寓、规划住宅及学校。本项目不涉及调压柜的建设，仅铺设燃气管线，根据项目建议书可知，本项目配建的燃气管线与敏感建筑间的防护距离满足城镇燃气设置规范（GB50028-2006）相关要求。 表7-15 环境风险敏感保护目标 序号 环境要素 保护目标 方位 距燃气管线距离m 评价范围内保护目标概况 评价时段 1 风险 金潞园 东侧 最近11.5 居民区，共3栋6层建筑，约228户 运营期 2 亿城堂庭 东侧、北侧 最近12.5 居民区，共22栋6-32层建筑，约2066户 4 宏泰公寓 北侧 最近7.5 居民区，共11栋6层建筑，约1001户 5 规划住宅及学校 北侧、南侧 / 规划建设小学、中学、住宅 7.3.2.3环境风险识别 项目危险物质风险识别结果如下表所示。 表 7-16 物质风险识别一览表 序号 名称 风险物质 闪点（℃） 沸点（℃） 燃烧性 风险特性 1 天然气 甲烷 -- -161.5 易燃 易燃易爆 对于火灾、爆炸危险物质，需考虑火灾、爆炸后引起的次生/伴生影响。 7.3.2.4环境风险分析 本项目天然气管道输送所涉及主要风险物质属于危害大气环境物质，可能发生火灾、爆炸次伴生影响或中毒气体扩散等事故。 7.3.2.5风险防范和应急处理措施 7.3.2.5.1风险防范措施 （一）工程前期及设计阶段的事故防范措施 （1）合理选择线路走向，按照输气管道设计规范的相关规定布置燃气管线与其他管线的相对位置。 （2）对管道沿线人口密集、房屋距管线较近等敏感地区，提高设计系数，增加管线壁厚，以增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力。 （3）采用优质管材，按管道设计规范设计，对管道采用优质防腐材料。 （二）施工阶段的事故防范措施 （1）在施工过程中，加强监理，确保管道涂层施工质量。 （2）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段。 （3）制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。 （4）进行水压试验，排除更多的存在于焊缝和母材的缺陷，从而增加管道的安全性。 （5）施工前要与有关部门协商，认真对沿线地上及地下管线进行调查，采取有效措施，避免发生因施工导致其他管线泄漏而造成的次生环境事故。 （6）加强施工质量管理，通过公开招标选择资信良好、施工机具齐备、管理水平高的施工队伍，同时选择信誉良好的监理公司对工程进行监理。 （三）运行阶段的事故防范措施 （1）天然气供气部门应严格控制天然气的气质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀。 （2）严把检修质量关，定期做好燃气管道的检测工作，加强对管道安全附件的管理，定期进行校验，达到完好备用。 （3）加强管线的日常巡视，建立管线责任段、责任人和事故第一报警制度，发现问题及时处理。按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件，防止跑冒漏发生。 （4）加强管线附近用火管理，设置明显的（严禁烟火）警戒板。 （5）对管道附近的居民加强宣传教育，减少、避免发生第三方破坏的事故。 （6）管道运行期间应严格执行《天然气管道保护条例》，禁止任何单位和个人从事危及管道及其附属设施安全的行为。 （7）在输气管出入口安装流量计，使用流量检测法检验天然气是否泄露，并加强日常人工巡视。 （8）加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标，严禁误操作，防止超温、超压。加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质。 7.3.2.5.2风险防范措施 （一）泄漏应急措施 （1）正确分析判断突然事故发生管段的位置，用最快的办法切断管段上、下游的截断阀，放空破裂管段天然气，同时组织人力对天然气扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大。 （2）立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施。 （3）组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，周密组织，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。 （4）对一时不能恢复和维持正常输气生产时，应通知各用户。在停输后应利用管道内尚余的气量，针对不同用户的生产、生活特点，分情况进行限额配给，努力减少事故的间接损失。 （二）火灾爆炸应急措施 天然气火灾危害等级为甲类，其爆炸极限较宽，爆炸下限较低。在管输过程中稍有泄漏，扩散到空气中并达到天然气的爆炸极限时，遇火源便发生火灾爆炸事故，甚至造成重大人身伤亡和严重经济损失。因此要特别注意防火防爆，采取必要的安全措施。 （1）发生火灾事故后由第一发现人迅速拨打火警电话，报警时简要说明出事时间、地点、灾情现状等。 （2）调度室迅速派人切断泄漏管道两端的截止阀，停止天然气输入、输出工作。 （3）专职消防队伍抵达现场进行灭火，疏导周围人员。 （4）火势不能控制时，人员应迅速撤离到火焰热辐射伤害范围以外；大量天然气外泄可能形成蒸气云爆炸时，应立即撤离到安全距离以外的区域，并严格控制火源（包括明火、静电、物体撞击等）。 7.3.2.6风险评价结论 本工程通过对其识别主要环境风险为管道泄漏及泄漏后的火灾爆炸事故。本工程从建设、生产运营、维护等各方面积极采取防范措施，确保管线运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，风险可控。根据分析内容，本项目环境风险简单分析内容表见下表。 表7-17 本项目环境风险简单分析内容表 项目名称 红桥区金潞园地块基础设施配套工程 建设地点 （/）省 （天津）市 （红桥）区 （/）县 （）园区 地理坐标 经度 起点117.149856° 终点117.150478 纬度 起点39.174355° 终点39.170746° 主要危险物质及分布 天然气分布在中压燃气管线中 环境影响途径及危害后果 本项目所涉及主要风险物质属于危害大气环境物质，可能发生火灾、爆炸次伴生影响或中毒气体扩散等事故 风险防范措施要求 ①天然气供气部门应严格控制天然气的气质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀。②严把检修质量关，定期做好燃气管道的检测工作，加强对管道安全附件的管理，定期进行校验，达到完好备用。③加强管线的日常巡视，建立管线责任段、责任人和事故第一报警制度，发现问题及时处理。按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件，防止跑冒漏发生。④加强管线附近用火管理，设置明显的（严禁烟火）警戒板。⑤对管道附近的居民加强宣传教育，减少、避免发生第三方破坏的事故。⑥管道运行期间应严格执行《天然气管道保护条例》，禁止任何单位和个人从事危及管道及其附属设施安全的行为。⑦在输气管出入口安装流量计，使用流量检测法检验天然气是否泄露，并加强日常人工巡视。⑧加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标，严禁误操作，防止超温、超压。加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。本项目在运营过程中涉及的管道输送天然气存在潜在危险性，具有潜在的事故风险，项目应从设计、施工、运营等各方面积极采取措施。本项目主要环境风险是泄漏事故，一旦发生事故，建设单位应进行相应的应急措施。在落实一系列事故风险防范措施，制定完备的环境风险应急预案和应急组织结构，保证事故防范措施落实到位的前提下，项目环境风险可控。 表7-18 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 天然气 存在总量/t 0.006 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 人 5km范围内人口数 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1( F2( F3( 环境敏感目标分级 S1( S2( S3( 地下水 地下水功能敏感性 G1( G2( G3( 包气带防污性能 D1( D2( D3( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1( 1≤Q＜10( 10≤Q＜100( Q＞100( M值 M1( M2( m³( M4( P值 P1( P2( P3( P4( 环境敏感程度 大气 E1( E2( E3( 地表水 E1( E2( E3( 地下水 E1( E2( E3( 环境风险潜势 IV+( IV( III( II( I( 评价等级 一级( 二级( 三级( 简单分析( 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法( 经验估算法( 其它估算法( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB( AFTOX( 其他( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，达到时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 详见正文“七、环境影响分析—5、风险评价—5.5环境风险防范措施与应急预案” 评价结论与建议 通过有效组织，严格管理控制，以及严密的事故应急预案，可将项目事故发生的环境风险降至最低，环境风险可接受 注：(为勾选项，“ ”为填写项 7.4 运营期管线维护措施 本工程道路配套管线在运营期间的维护措施如下：周期性检查阀门的密封性，如有泄漏，及时处理。对很少活动的阀门，每年最少活动1次，同时注入适量的润滑脂，避免球体和阀座胶合，同时避免球体活动时的干磨，保护阀座和球体。入冬前对球阀进行全面维护和保养，避免冬天结冻，影响正常功能。 7.5 环境保护措施 7.5.1施工期环保措施： 7.5.1.1施工管理 （1）建设单位在招标文件的编制过程中，应将审批通过的该项目环境影响报告所提出的各项环保措施编入相应的条款中。 （2）承包商投标文件中应包含环保措施的落实及实施计划。 （3）建设单位评标过程中应注意对投标文件的环保部分进行评估讨论，对中标方的不足之处提出完善要求。 （4）施工开始前，施工单位必须先与项目所在地相关部门取得联系，协调有关施工场地交通、水电等问题。 （5）施工开始前，施工单位应先与项目所在地居民与幼儿园做好沟通工作，告知本项目开工时间、施工期限以及施工期污染防治措施等信息。 7.5.1.2大气环境保护措施 为保护空气环境质量，降低施工过程对周围环境的扬尘污染，建设单位应严格按照天津市人民政府令[2006]100 号《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》、《京津冀及周边地区2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020 年）》、《天津市2012-2020 年大气污染治理措施》、天津市建设管理委员会[2004]149 号《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市大气污染防治条例》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《天津市重污染天气应急预案》的有关要求，环评建议采取以下施工污染控制对策： （1）施工单位应制定并实施建筑工地扬尘污染治理工作方案，严格落实《天津市建设工程文明施工管理规定》（2006 年市人民政府令第100 号），将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。 （2）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌（明示单位名称，工程负责人姓名、联系电话，以及开工和计划竣工日期以及施工许可证批准文号）、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。建筑工地必须做到“八个百分百”方可施工，具体要求为“现场封闭管理100% 、现场湿法作业100%、场区道路硬100%、渣土物料覆盖100%、物料密闭运输100%、出入车辆清洗100%、扬尘监控安装100%、工地内非道路移动机械车辆100%达标”。 （3）施工工地应全部严格采取封闭、高栏围挡、喷淋等工程措施，现场主要道路和模板存放、料具码放等场地进行硬化，其他场地全部进行覆盖或者绿化，土方集中堆放并采取覆盖或者固化等措施。保持运载土石和建筑材料车厢的完好性，装载时不宜过满，保持正常的车速，防止在运输过程中抛洒散落，所有运输物一律用蓬布遮盖等措施；施工场地四周设置挡风板，表面潮湿处理、定期洒水，抑制物料扬尘污染；遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。 （4）工地出入口尽量避免对地区交通造成影响，同时在场地出入口设置车辆冲洗台和冲洗设施，设有专人清洗车轮、车帮及清扫出入口卫生，确保车辆不带泥上路，车辆运输时也应文明装卸。施工单位运输工程渣土、泥浆、淤泥、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，应全部采用密闭运输车辆，防止洒漏，并按指定路线行驶，运输车辆安装卫星定位系统。 （5）对尾气排放严重超标的施工机械和运输车辆应更新尾气净化装置，提倡使用高清洁度燃油，减少汽车尾气污染。 （6）倒运散体物料及运输等工序扬尘产生量较大，应尽量在无大风的天气条件下进行，出现四级及以上大风天气时禁止进行产生大量扬尘的作业。 （7）统筹安排施工进度，开挖产生的废弃土方应尽快清运。施工单位应当按照有关规定，采取设置围挡、苫盖、道路硬化、喷淋、冲洗等措施防治扬尘污染。 （8）道路工程从区外购置商品沥青混凝土和灰土，施工现场不设沥青现场搅拌站和灰土拌合场；灰土和沥青运到现场后应立即敷设，尽量减少运输车辆在现场停留时间。 （9）具体实施防治扬尘措施的技术细节应参照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的有关要求。 （10）根据《天津市重污染天气应急预案》要求，天津市行政区域内发生重污染天气Ⅲ级以上预警时，除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，停止所有施工工地的土石方作业（包括：停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业）；除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢险任务外，全面停止使用各类非道路移动机械；全面停止建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车辆上路行驶。 7.5.1.3噪声环境保护措施 根据《中华人民共和国噪声污染防治法》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》（天津市人民政府令2003 年第6 号）和《天津市建设施工二十一条禁令》等有关规定，为减轻施工噪声对环境的影响，本评价结合工程实际情况提出以下施工噪声防治措施： （1）本工程开工前十五日向行政审批部门备案，申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。 （2）制定合理具体的施工规划，明确环保责任，加强监督管理。对施工现场合理布局，优先选用低噪声设备，减少设备噪声对周围环境的影响。 （3）采用科学合理的施工方式和合理选择施工机械设备，加强设备的维护与管理，尽量采用低噪音、振动的各类施工机械设备；施工过程中加强对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生；要求施工单位通过文明施工、加强有效管理以缓解施工的声源。 （4）将不同施工阶段有效整合，合理安排，尽量缩短工期，避免造成长期影响；合理科学地布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，如将施工现场的固定噪声源相对集中，以减少影响的范围。 （5）合理安排施工作业时间，禁止在噪声敏感区域从事产生超标噪声污染的施工作业。合理安排施工运输车辆的行走路线和时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理的运输路线和时间，避开敏感区域和容易造成影响的时段。 （6）为了有效地控制施工噪声对城市环境的影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理；根据国家和地方的有关法律、法令、条例、规定，施工单位应主动接受环保部门的监督管理和检查；建设单位在进行工程承包时，应将有关施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设专人负责，以确保控制施工噪声措施的实施。 （7）加强施工人员的管理、提倡文明施工，例如现场装卸钢模、设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响。 （8）向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值时，若确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染，建设单位必须采取上述有效措施，把噪声污染减少到最低程度。 （9）施工单位要认真贯彻《关于进一步加强夜间建筑施工噪声管理的通告》和《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等有关国家和地方的规定。 7.5.1.4水环境保护措施 （1）施工人员生活污水依托施工场地周围的公共厕所，就近排入市政污水管网，不会对水环境产生显著影响。 （2）施工期车辆冲洗水、管道试压水以及地下渗水经收集后采用沉淀处理后最大限度重复使用或用于施工场地的洒水抑尘，剩余部分交由环卫部门定期清运，禁止排入地表水体或平地漫流。 （3）禁止向周围河道（子牙河）排放施工废水，并禁止在上述地表水体内清洗施工机械。 （4）严格禁止在施工过程中将工程废水及其固体成分等污染物排入河道内或者堆放在其沿岸，以避免对河流水质产生不利影响。 7.5.1.5 固体废物处理措施 施工期的固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾、弃土等。对工程中产生的固体废物，采取以下措施： （1）施工现场设置生活垃圾临时堆放点，由环卫部门专门收集，定期清运。 （2）施工单位必须严格按规定办理好工程弃土、建筑垃圾等固体废物处理处置手续，交由专业资质单位负责清运。并获得有关主管部门批准后方可在指定的受纳地点弃土，同时应尽量做到一次弃土到位，防止多次倒运造成反复污染环境。建议将满足要求的废弃土方就地用于周边区域施工场地土地平整使用，实现区域内的土方平衡和资源综合利用。 （3）施工现场设置建筑垃圾暂存点，产生的建筑垃圾尽量做到日产日清，暂时存放，及时清运。施工期间工程废物按规定路线运输，运输车辆必须按照有关要求规范覆盖，定期检查车辆在运输路线上是否有洒落情况并及时清理。尽量避开周边道路的交通高峰期，减轻物料运输可能导致的二次污染。 （4）严格禁止在施工过程中将工程弃土及建筑垃圾向子牙河倾倒或者堆放在其沿岸，以避免对河流水质产生不利影响。 （5）参照国外推广绿色建筑施工地的经验，建筑垃圾分类回收处理，生活垃圾不得混入建筑垃圾和工程渣土，以免造成二次污染。 （6）加强日常管理和对施工人员的环保教育，加强对设备的维修保养，杜绝泄漏石油类物质以及所运送的建筑材料等。 7.5.1.6 生态环境保护措施 （1）建设单位购买商品土时，必须与具有相关供土资质的单位签订购买合同，同时在合同中明确取土场生态恢复责任。确保各施工单位能够按照环保要求取土；取土场不得在保护区、耕地、水库、河道等生态敏感区。 （2）为保护取土场生态环境，建设单位与各路段施工单位签订合同时或在工程招投标文件中可明确提出应按有关部门指定的区域及取土方式进行取土，取土后可根据实际情况将土坑改造为鱼塘或者及时进行绿化，恢复植被；对于土质良好、养分充足的取土场表层熟土，应给予保留用于其它地块改良或者用于取土场生态恢复。 （3）建设单位与施工单位在签订合同时应增加关于弃土作业的有关规定，施工弃土应在指定地点安放。 （4）合理安排施工季节和作业时间，避免在大雨天气取土挖方，减少水土流失。黄沙、石灰等物料避免露天存放，在下雨时应覆盖防护物，减少水土流失。 （5）施工场地及取土挖方断面应备有一定数量的成品防护物，如塑料薄膜、草席等，覆盖地表，防止水土流失。 7.5.2 运营期的环保措施 7.5.2.1 声环境保护措施 （1）加强路面建设管理和维护 维持道路路面的平整度，强化路基处理的工程质量，运营期加强路面维护保养，对受损路面应及时修复，保证道路不发生下沉、裂缝、凹凸不平等问题而增加车辆行驶噪声。 建议采用低噪路面，噪声产生的一个重要原因是轮胎摩擦地面，空气释放不出去而产生爆破声。工程在路面材料的选择上在满足工程质量的前提下，应进行广泛调研并采用新型环保材料。在材料选择上可采用低噪声混凝土等，如采用胶粉改性沥青混凝土与SBS 改性沥青混凝土相结合的材料，可以提高路面在高温条件下抗车辙性能和水稳定性，同时也能改善路面在低温条件下的性能，另外还具有一定的降噪功能。在北京地区已有多处交通项目采用低噪路面，实际检测结果表明，低噪路面比普通路面平均降低噪声3~8dB（A）；上海市虹口区环境监测站专家对四川北路由降噪沥青材料铺设的“降噪路面”进行测试后证实，“降噪路面”比周围路段安静3~5 dB（A）。 （2）噪声污染防治措施 建设单位应做好工程设计，严格控制施工质量，道路沿线应设立限速、禁鸣以及禁止施工车辆夜间通行标志。 7.5.2.2 水环境保护措施 （1）冬季尽量减少融雪盐用量或者使用新型符合环保要求的融雪剂； （2）加大路面清扫频率和路面管理工作，减少路面颗粒物数量以降低雨后路面径流中污染物含量。 7.6 环保投资 环保投资明细如下表： 表 7-19 项目环保投资明细表 环境要素 环保措施 金额（万元） 环境空气 施工现场适时洒水、围护等防尘措施 5 材料堆场覆盖、地面硬化、清洁车辆、车辆围护等措施 8 声环境 施工期合理安排施工时间，选择低噪声施工设备，施工期设置隔声屏障 6 水环境 施工废水收集处理及循环使用 2 固体环境 工程弃土、建筑垃圾、生活垃圾及时清运 5 生态环境 施工场地及取土挖方断面防护，防止水土流失、施工期临时占地生态恢复补偿 15 社会环境 社会公告、管线迁改保护、施工临时通道等 2 风险事故 对施工人员安全培训，对现有管线的详细勘测、施工前制定应急预案、必要的应急设备等措施 3 环境监控 施工期环境管理与监控 5 合计 51 本项目总投资3727.87万元，环保投资51万元，环保投资占总投资的比例为1.37%。 7.7排污许可 根据环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）、《天津市人民政府办公厅关于转发市环保局拟定的天津市控制污染物排放许可制实施计划的通知》（津政办发[20147]61号）相关要求，必须做好环境影响评价制度与排污许可制衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为城市道路工程，不属于排污许可管理范围。 7.8环境监测计划及竣工环保验收 制定环境监测计划的目的是为了监督各项措施的落实，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。制定的原则是根据施工期和运营期的主要环境影响。 本工程环境影响主要在施工期和运营期。施工期环境影响主要有扬尘（TSP）、施工噪声、施工废水，运营期的主要环境影响是交通噪声、汽车尾气。根据本工程的特征，按照施工期和运行期制定分期的环境监测方案，见下表。 表7-20 本项目环境监测计划 类型 项目 分期监测方案 施工期 营运期 环境空气 污染物来源 施工扬尘 机动车尾气 监测因子 TSP NO2 执行标准 质量标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 排放标准 —— 监测点位 施工区边界、环境敏感目标 由环保行政主管部门根据区域环境监测计划统一安排实施 监测频次 连续2天，每天1次 实施机构 环境监测机构 负责机构 环保行政主管部门 环境噪声 污染物来源 施工机械噪声 交通噪声 监测因子 等效连续A声级 等效连续A声级 执行标准 质量标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 排放标准 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） —— 监测点位 施工场界 由环保行政主管部门根据区域环境监测计划统一安排实施 监测频次 共1次，连续2天，每天昼间、夜间各1次 实施机构 环境监测机构 监督机构 环保行政主管部门 检测范围 工程施工区域外延200m 监测时间 施工前调查1次 实施机构 由建设单位委托第三方机构 根据《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号)第十七条，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，其主体工程方可投入生产或使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或使用。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | TSP | 施工现场围挡、洒水、对建筑材料进行遮盖等 | 不对大气环境 造成显著影响 |
|  | 施工机械废气 | CO、NOX、总 烃 | 选用优质燃料 |  |
|  | 沥青烟 | 沥青烟 | 使用商品沥青，施工现场不设沥青熔融、拌合 |  |
|  | 运营期 汽车尾气 | CO、NOX、总烃 | 加强道路养护；协同有关部门加强汽车保养管理和检验工作 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 生活污水 | pH、COD、 BOD5、SS、 氨氮、动植物 油 | 依托施工场地周围的公共厕所， 就近排入市政污水管网 | 不对水环境 造成不利影响 |
|  | 施工期 车辆冲洗废水 | SS、石油类 | 收集后采用沉砂池处理后最大限度重复使用，回用于车辆冲洗和施工场地、材料堆场的洒水抑尘，剩余部分交由环卫部门定期 清运，禁止排入地表水体或平地 漫流 | 不对水环境造成显著影响 |
|  | 施工期 管道试压水 | SS、石油类 |  |  |
|  | 运营期 路面径流 | pH、COD、 BOD5、SS、 石油类 | 加大路面清扫频率和路面管理工作，减少路面颗粒物数量以降低雨后路面径流中污染物含量 | 不对水环境造成显著影响 |
| 固 体 废 物 | 施工期 工程弃土 | 一般固废 | 弃土运输至渣土管理部门指定地点，采用防尘布覆盖全部弃土等 | 不对环境造成二次污染 |
|  | 施工期 建筑垃圾 |  | 建筑垃圾运输至渣土管理部门指定地点并采取防尘苫盖措施 |  |
|  | 施工人员 生活垃圾 |  | 由环卫部门及时清运，集中处理 |  |
| 噪 声 | 施工机械噪声 | 噪声 | 选低噪声型设备、合理安排施工时间 | 不对环境造成显著影响 |
|  | 施工期 运输车辆噪声 | 噪声 | 合理安排运输时间、运输路线等 |  |
|  | 运营期交通噪声 声 | 噪声 | 加强路面维护保养，减少道路破损 |  |

| 其 他 | 无 |
| --- | --- |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目周边无自然保护区、水源保护区等环境敏感目标。 为防止该项目施工所产生的生态环境问题，施工期要注重优化施工组织和制定严格的施工作业进度，尽量将挖填施工安排在非雨汛期，采取以上环境污染防治措施后，施工过程不会对区域的生态环境产生明显影响。 |

结论与建议

9.1结论 1、项目概况 天津市红桥区土地整理中心拟投资3727.87万元建设红桥区金潞园地块基础设施配套工程项目。本项目主要建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、排水工程、再生水工程、给水工程及燃气工程，同时对地块雨水、污水管线进行提升改造。本次拟建集平道起点为向东南路，终点为纪念馆路，全长510米。道路红线宽度为16米，道路等级为城市支路，设计行车速度为20km/h。本次新建雨水管线700米，地块管线提升改造工程中雨水管道改造210米；新建污水管线565米，地块管线提升改造工程中污水管道改造210米；新建给水管线515米；新建再生水管道1700米；新建燃气管线810米。 工程环保投资约51万元，占总投资1.37%，预计2022年5月建成通车。工程建成后，将为促进区域经济繁荣、改善周边环境起到良好作用。 2、产业政策符合性 对照国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类二十二、城市基础设施中城市道路及智能交通体系建设，工程建设符合国家产业政策。2020年3月13日，天津市红桥区行政审批局下发了《关于红桥区金潞园地块基础设施配套工程项目建议书的批复》（津红政务投项建〔2020〕5号） 3、选址合理性和规划用地符合性 2020年6月19日，天津市规划和自然资源局红桥分局下发了本项目的《用地预审与选址意见书》（2020红桥线选证0006）。本工程永久占地面积8100m2，规划的用地性质为城市道路用地。本工程规划为城市支路，工程的实施将完善所在区域的路网建设，为区域的城市居民的出行提供便利。综上，本项目选址及规划用地基本合理。 4、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据天津市生态环境局发布的《2019年全年天津市环境空气质量报告》中红桥区的数据判断本项目所在区域属于环境空气质量非达标区。 （2）区域环境噪声现状 根据现状监测可知，拟建集平道与向东南路交口处（1#点位）、龙禧园临海源道第一排建筑处（2#点位）昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准要求（昼间75dB（A）、夜间55dB（A）），宏泰公寓11号楼、亿城堂庭14号楼，昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。本项目拟建设区域现状声环境质量较好。 5、施工期环境影响分析结论 （1）施工期大气环境影响分析结论 施工期对大气环境产生影响的作业环节有：临时道路破除、挖土、运土、填土、夯实、车辆和施工机械往来、灰土拌合、材料运输和装卸等作业产生的扬尘，施工机械、车辆排放的尾气，排放的污染物有TSP、NOX和CO。通过采取有效防治措施后工程施工期产生的扬尘影响范围有限，不会对区域及环境保护目标处大气环境产生较大影响。 施工期应严格执行《天津市大气污染防治条例》等相关规定，采取各项防尘措施，主要包括合理布局施工场地、减少土方和材料堆放时间、施工现场围挡、洒水抑尘、规范运输车辆，严禁沿路撒漏以及现场不能焚烧产生有毒有害气体的物质等。 （2）施工期声环境影响分析结论 施工期主要噪声来自于施工过程中施工机械和运输车辆的噪声，对周围环境产生一定的影响，施工场界超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。施工噪声的噪声影响特点为短期性，暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 施工期应合理布局施工现场，选择低噪声的施工机械，倡导科学管理和文明施工。 （3）施工期水环境影响分析结论 本项目施工期的废水主要来自场地和车辆冲洗水、管道试压废水以及施工人员的生活污水。施工人员生活污水依托施工场地周围的公共厕所，就近排入市政污水管网，不会对水环境产生显著影响；车辆冲洗水和管道试压水经收集后采用沉淀处理后最大限度重复使用，回用于车辆冲洗和施工场地、材料堆场的洒水抑尘，剩余部分交由环卫部门定期清运，禁止排入地表水体或平地漫流。 （4）施工期固废环境影响分析结论 施工期固体废物包括工程弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工单位通过采取必要的污染防治措施后，预计施工期固体废物能够得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 （5）施工期生态影响分析结论 本工程施工期对生态环境影响较小。施工过程中对景观的影响主要是施工作业，机械设备多，施工人员多，原有平静的环境变成了大规模的施工建设。但随着施工的完成，施工作业消失。因此，工程的施工建设对周围景观的影响是短暂的。 施工过程应优化工程设计，采取植物措施，防止水土流失。在采取必要的防治措施前提下，本工程造成的水土流失不显著；工程的建设对当地景观具有改善作用。 综上，施工期环境影响是阶段性的伴随着工程的结束而消失，但是应采取有效措施，将影响控制在最小水平。建议建设单位委托环境监理单位对项目施工期进行环境保护监督管理，以提高环境影响评价的有效性，实现工程建设项目环保目标，更好的落实环境保护设施与措施，防止环境污染和生态破坏，以满足工程竣工环境保护验收要求。 6、运营期环境影响结论 6.1运营期水环境影响分析结论 运营期间废水污染源主要为降水冲刷路面造成的路面径流，雨水通过地面径流流入路面收水井，经收集后汇至雨水管道，经管道汇流排入雨水泵站，泵站出水排入子牙河。运营期路面径流排放去向合理，污染物浓度较低，预计不会对地表水环境造成不利影响。 6.2运营期声环境影响分析结论 （1）水平声场 由预测结果可知道路两侧不同距离处受交通噪声影响程度随距离的增加而衰减，根据预测结果得出道路两侧达标距离如下： 近期集平道昼、夜间道路边界线外声环境均可满足2类功能区标准要求。 中期集平道昼间道路边界线外声环境均可满足2类功能区标准要求，夜间道路边界线1m外声环境均可满足2类功能区标准要求。 远期集平道昼间道路边界线外声环境均可满足2类功能区标准要求，夜间道路边界线2m外声环境均可满足2类功能区标准要求。 （2）垂直声场 根据垂向预测结果可知，在距道路边界线一定距离处，随着高度的增加，噪声预测结果呈现先增加后降低的趋势。本项目集平道运行远期道路边界线外昼夜间噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 （3）敏感保护目标 由预测结果可知，敏感保护目标金潞园、亿城堂庭、益博公寓、集平东里、宏泰公寓、集平里近期、中期、远期昼、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》中2类标准要求。 6.3运营期固体废物影响分析结论 项目营运后产生的固体废物主要为往来车辆和行人丢弃的垃圾，产生量很小，定期由环卫人员打扫、收集运至垃圾填埋厂处理，对环境影响很小。 7、环境风险分析 通过对本项目识别主要环境风险为管道泄漏及泄漏后的火灾爆炸事故。本工程从建设、生产运营、维护等各方面积极采取防范措施，确保管线运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，风险可控。 7、建设项目环境可行性 综上所述，本项目的建设可改善项目所在区域的交通条件，完善基础设施的建设，改善居民生活质量，促进城市的发展。虽然拟建路网的建设将会对沿线地区的居民生活质量产生一定的不利影响，但只要认真落实本报告所提出的污染防治措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，所产生的负面影响是完全可以得到有效控制的，并能为环境所接受。因此，从环境角度评价，在落实环保措施的前提下，本项目的建设是可行的。 9.2建议 1、建议工程尽量缩短工期，从而降低施工期对环境的不利影响。 2、选用综合素质高、施工机械先进的施工队伍进行拟建项目的建设；在施工前要对施工人员进行环境保护法律、法规的培训，加强施工人员的环保意识；施工队伍内部要配备专门的环保监督管理人员，做好施工过程当中的环境管理工作。 3、监理单位不仅要对施工单位的施工质量进行监督，还要对施工过程当中的环境保护工作进行监督。 4、施工单位要做好施工计划，使施工紧凑、有序进行，尽量减短工期，使施工过程中产生的环境影响降至最低。施工过程中要与道路两侧受影响的单位搞好协商，合理安排工期及施工方式，使对相关单位的影响降至最低。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

图例

S11 给水管

W 污水管

Y 雨水管

M2 燃气管

SZ  中水管

本项目

本项目