项目代码：2020-120106-52-03-003393                                       津红政务环表〔2020〕13号

关于对天津石油集团红桥石油有限公司红桥区咸阳北路加油站项目环境影响报告表的审批意见

天津石油集团红桥石油有限公司：

你公司提供的《建设项目环境影响报告表》等材料收悉，经研究，现批复如下：

一、项目概况：

天津石油集团红桥石油有限公司红桥区咸阳北路加油站隶属于天津石油集团红桥石油有限公司，始建于2002年，位于天津市红桥区咸阳北路西侧。由于该站建站较早，建站至今未履行环评和验收手续，现加油站拟根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）、《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）办理环评手续。天津市红桥区生态环境局于2020年6月下达了《天津市红桥区生态环境局行政处罚决定书》，文件编号为津红环罚字〔2020〕20007号。项目主要内容有站房、库房、加油罩棚、加油岛和油罐区等。项目占地面积1500㎡，建筑面积为167㎡。建有3具25m³乙醇汽油储罐，1具50m³柴油储罐，1具25m³柴油储罐，折合油罐总容积为112.5m³。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）3.0.9中规定，该站为二级加油站。该站设有4台加油机，共有乙醇汽油加油枪18把，柴油加油枪4把。加油机油品分别为92#汽油、95#汽油、98#汽油和98#柴油，汽油年销量为7500吨，柴油年销量为2400吨。项目总投资200万元，其中环保投资55万元，环保投资占总投资比例为27.5%。

项目符合国家产业政策、地区规划等要求。2020年10月16日至2020年10月29日，我办将该项目环境影响报告表全本在红桥政务网上进行了公示。

二、项目运营过程中应对照建设项目环境影响报告表，认真落实各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.该项目运营期废气主要为油品卸油和加油过程中产生的废气。项目安装有油气回收系统和油气处理装置，包括第一阶段汽油油气回收，第二阶段汽油油气回收和第三阶段活性炭吸附油气液化装置，排放口高度为4m。建设单位在运营过程中应加强设备维修、保养，对加油枪、油气回收泵和加油机等进行例行检查和维护，采用自动计量加油，规范工作人员操作，保障油气回收系统正常运行，从而确保回收装置液阻、密闭性、气液比满足相关标准。

2.该项目运营期废水主要为生活污水。经化粪池静置、沉淀处理后，通过站内废水总排口排入市政污水管网，最终排入咸阳路污水处理厂。运营期固体废物主要为废活性炭、罐底废油渣、含油废水、含油海绵和生活垃圾。废活性炭、罐底废油渣、含油废水和含油海绵属于危险废物，交由有资质的单位进行处理。

3.建设单位应做好地下水和土壤污染的相关防控的工作，做好定期监测。

三、执行主要环境标准：

1.《环境空气质量标准》GB3095-2012

2.《大气污染物综合排放标准详解》

3.《声环境质量标准》GB3096-2008（3类、4a类）

4.《地下水质量标准》GB/T14848-2017

5.《地表水环境质量标准》GB3838-2002

6.《美国饮用水健康建议值》

7.《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB36600-2018

8.《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007

9.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

10.《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3类、4类）

11.《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）

12.《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及其修改单

13.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

14.《天津市生活垃圾废弃物管理规定》（2008.5.1）

15.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定

16.《危险废物收集、贮存、运输技术规范》HJ2025-2012

2020年11月9日

# Text boxes

天津市红桥区人民政府政务服务办公室